## Slide 1: 第11回 分類ロボットを作ろう
だい
かい
つく
ぶんるい

## Slide 2: 目次
本日のミッション！
ロボットを組み立てよう！
分類ロボットのしくみ
プログラミングの準備
ロボットを動かそう！
もくじ
ほんじつ
く
じゅんび
た
うご
ぶんるい

## Slide 3: 本日のミッション！
ほんじつ
課題をクリアしよう！
かだい

## Slide 4: ミッション：分類ロボットを作ろう
ブロックの色を見分けるロボットを作ろう！
みわ
台座に置いたブロックの色を見分けて、左右のコップに分けて運ぶロボットだよ。
ブロックに光を当て、反射する光の強さを赤外線フォトリフレクタで調べるよ！
せきがいせん
いろ
つく
つく
あ
しら
ぶんるい
はんしゃ
ひかり
ひかり
つよ
だいざ
さゆう
いろ
はこ
お
わ
みわ

## Slide 5: ロボットを組み立てよう！
く
パーツを組み合わせてロボットを作ろう！
く
つく
た
あ

## Slide 6: 準備するパーツ
※電池を入れてください。
じゅんび
電池ボックス
パーツの名前
必要な数
メインユニット
拡張ユニット
1
1
1
かくちょう
なまえ
ひつよう
かず
でんち
でんち
い

## Slide 7: 準備するパーツ
ブロック
基本四角：青
9
きほんしかく
あお
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ステー
4
ブロック
基本四角：黄
2
きほんしかく
き

## Slide 8: 準備するパーツ
ブロック
ハーフA：青
2
あお
ブロック
ハーフA：緑
1
みどり
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ブロック
ハーフB：白
1
しろ

## Slide 9: 準備するパーツ
ブロック
ハーフC：薄水
16
うすみず
ブロック
ハーフD：水
2
みず
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
3
サーボモーター

## Slide 10: 準備するパーツ
1
赤外線フォトリフレクタ
せきがいせん
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
センサー接続コード
1
せつぞく
（3芯15cm）
しん

## Slide 11: 準備するパーツ
じゅんび
※表示以外の色のブロックを使用しても構いません。
※この他に準備するもの
ブロック 基本四角：赤、白（分類用） …それぞれ2～3個
ブロックを入れる容器（紙コップなど） … 2個 コップを固定するテープ（養生テープ等）
ひょうじいがい
いろ
しよう
かま
ほか
きほんしかく
じゅんび
あか
かみ
こ
ようき
しろ
ぶんるいよう
こ
い
こてい
ようじょう
など

## Slide 12: 組み立て方 ① 掴み手の部分を作る
く
た
かた
つか
つく
ぶぶん
ハーフA：青、ハーフC：薄水のブロックとステーを組み合わせます。
く
あお
あ
うすみず
て

## Slide 13: 組み立て方 ① 掴み手の部分を作る
く
た
かた
つか
つく
ぶぶん
ハーフC：薄水、ハーフD：水のブロックを組み合わせます。
く
みず
あ
うすみず
て

## Slide 14: 組み立て方 ① 掴み手の部分を作る
く
た
かた
つか
つく
ぶぶん
サーボモーターとハーフC：薄水のブロックを組み合わせます。
く
あ
て
うすみず
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 15: 組み立て方 ① 掴み手の部分を作る
く
た
かた
つか
つく
ぶぶん
ステーにハーフC：薄水のブロックを挿し込みます。
さ
こ
て
うすみず

## Slide 16: 組み立て方 ① 掴み手の部分を作る
く
た
かた
つか
つく
ぶぶん
サーボモーターをハーフC：薄水のブロックを挿し込みます。
さ
こ
て
うすみず
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 17: 組み立て方 ② 支柱を作る
く
た
かた
つく
しちゅう
サーボモーターと基本四角：黄のブロックを組み合わせます。
く
あ
き
きほんしかく
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 18: 組み立て方 ② 支柱を作る
く
た
かた
つく
しちゅう
ハーフC：薄水のブロックを基本四角：黄のブロックに挿し込みます。
さ
こ
き
きほんしかく
うすみず

## Slide 19: 組み立て方 ② 支柱を作る
く
た
かた
つく
しちゅう
ハーフC：薄水のブロックとサーボモーターを組み合わせます。
く
あ
うすみず
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 20: 組み立て方 ② 支柱を作る
く
た
かた
つく
しちゅう
基本四角：青のブロックをサーボモーターの突起に挿し込みます。
さ
こ
あお
きほんしかく
とっき
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む

## Slide 21: 組み立て方 ② 支柱を作る
く
た
かた
つく
しちゅう
基本四角：青のブロックと掴み手のステーを組み合わせます。
く
あ
て
あお
きほんしかく
つか

## Slide 22: 組み立て方 ③ センサー台を作る
メインユニットの保護キャップを外します。
ほご
く
た
かた
はず
つく
だい

## Slide 23: 組み立て方 ③ センサー台を作る
く
た
かた
拡張ユニットに挿し込みます。
かくちょう
さ
こ
挿し込むときは少し強い力が必要だよ。
端子を傷つけないように注意しよう！
ちから
さ
すこ
こ
つよ
ひつよう
たんし
きず
ちゅうい
つく
だい

## Slide 24: 組み立て方 ③ センサー台を作る
く
た
かた
つく
だい
ハーフB：白のブロックを拡張ユニットに挿し込みます。
さ
こ
かくちょう
しろ

## Slide 25: 組み立て方 ③ センサー台を作る
く
た
かた
つく
だい
ハーフC：薄水のブロックをハーフB：白のブロックに挿し込みます。
さ
こ
うすみず
しろ

## Slide 26: 組み立て方 ③ センサー台を作る
く
た
かた
つく
だい
ハーフA：緑のブロックを拡張ユニットに挿し込みます。
さ
こ
かくちょう
みどり

## Slide 27: 組み立て方 ③ センサー台を作る
く
た
かた
つく
だい
赤外線フォトリフレクタとコードを接続します。
せきがいせん
せつぞく
接続コードは一度取り付けると、抜くときに少し力が必要だよ。
コードをひっぱると壊れる可能性があるので、
引き抜きにくいときはブロックリムーバーを使ってね！
つ
こわ
かのうせい
つか
いちど と
せつぞく
ちから
すこ
ひつよう
ぬ
ぬ
ひ

## Slide 28: 組み立て方 ③ センサー台を作る
く
た
かた
赤外線フォトリフレクタをハーフA：緑のブロックをに挿し込みます。
さ
こ
みどり
せきがいせん
つく
だい

## Slide 29: 組み立て方 ④ 台座のフレームを作る
く
た
かた
ハーフC：薄水のブロックをステーと組み合わせます。
く
あ
つく
だいざ
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ
うすみず

## Slide 30: 組み立て方 ④ 台座のフレームを作る
く
た
かた
ハーフA：青と基本四角：青のブロックをステーに挿し込みます。
さ
こ
つく
だいざ
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ
あお
きほんしかく
あお

## Slide 31: 組み立て方 ④ 台座のフレームを作る
く
た
かた
基本四角：青のブロックをステーに挿し込みます。
さ
こ
つく
だいざ
きほんしかく
あお

## Slide 32: 組み立て方 ④ 台座のフレームを作る
く
た
かた
基本四角：青のブロックをステーに挿し込みます（片方のみ）。
さ
こ
つく
だいざ
きほんしかく
あお
こちらは寄せるだけで固定されません。
こてい
よ
かたほう

## Slide 33: 組み立て方 ④ 台座のフレームを作る
く
た
かた
つく
だいざ
基本四角：青のブロックをステーに挿し込んで固定します。
さ
こ
きほんしかく
あお
こてい

## Slide 34: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
台座のフレームを裏返します。
だいざ
うらがえ

## Slide 35: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
支柱のサーボモーターの突起を、台座フレームの基本四角：青に挿し込みます。
さ
こ
しちゅう
あお
サーボモーターのコードを溝に入れてからブロックに挿し込むと、
しっかり組み合わせることができるよ！
みぞ
あ
く
こ
さ
い
とっき
だいざ
きほんしかく

## Slide 36: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
拡張ユニットとフレームを組み合わせます。
かくちょう
く
あ

## Slide 37: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
各パーツのケーブルを、拡張ユニットに接続します。
せつぞく
かくちょう
かく
ぜんたい
く
た
せつぞく
サーボモーター …P14, P15, P16
コードはサーボモーターとブロックの間を通して外側に出そう。
そとがわ
だ
あいだ
とお

## Slide 38: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
赤外線フォトリフレクタ
…P2
せきがいせん

## Slide 39: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
電池ボックスのケーブルを接続し、ステーに取り付けます。
と
つ
でんち
せつぞく
電池ボックス
…BATT
でんち

## Slide 40: 組み立て方 完成
く
た
かた
かんせい
コードがひっかからないように、位置を調整しよう！
いち
ちょうせい

## Slide 41: 分類ロボットのしくみ
ぶんるい

## Slide 42: センサーとモーターの役割
やくわり
②赤外線フォトリフレクタ
①サーボモーター
掴み手を開いたり閉じたりします。
支柱を上下左右に動かします。
ひら
せきがいせん
①
②
ブロックに光を当て、
反射した光の強さを測定します。
そくてい
はんしゃ
ひかり
て
つか
と
しちゅう
じょうげさゆう
うご
ひかり
あ
つよ

## Slide 43: プログラミングの準備
じゅんび

## Slide 44: パソコンとつなげよう
USBケーブルでパソコンとつなげます。
ユーエスビー

## Slide 45: Studuino:bitを起動しよう
きどう
studuino-bit
パソコンのデスクトップにある
「studuino-bit」のアイコンをダブルクリックしよう！
スタデュイーノ：ビット
ロボットモードを選択します。
せんたく
Studuino:bitが起動します。
きどう
スタデュイーノ：ビット
スタデュイーノ：ビット

## Slide 46: Studuino:bitとメインユニットを接続しよう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
センサーボードが
表示されます。
ひょうじ
センサーボードには
装置の値が表示されるよ。
そうち
あたい
ひょうじ

## Slide 47: 入出力設定をしよう
にゅうしゅつりょくせってい
Studuino:bitの「編集」から「入出力設定」を選びます。
へんしゅう
にゅうしゅつりょくせってい
スタデュイーノ：ビット
えら
入力（INPUT）：
ロボットが指令を受けとるセンサーを指定します。
出力（OUTPUT）：
指令を基にロボットを動かすパーツを指定します。
プログラムを作る前に、拡張ユニットの、
どこに、何が接続されたかを設定するよ！
つく
にゅうりょく
インプット
まえ
かくちょう
なに
せつぞく
せってい
しれい
う
してい
しゅつりょく
アウトプット
してい
うご
もと
しれい

## Slide 48: 入出力設定をしよう
入力、出力それぞれパーツを選択して、OKボタンを押します。
にゅうしゅつりょくせってい
せんたく
にゅうりょく
お
入力：P2…赤外線フォトリフレクタ
出力：P14,P15,P16…サーボモーター
しゅつりょく
しゅつりょく
にゅうりょく
せきがいせん

## Slide 49: ロボットを動かそう！
うご
命令をアーテックロボに覚えさせよう！
めいれい
おぼ

## Slide 50: 分類ロボットを作るには？
腕を下げる
ブロックをつかむ
腕を上げる
色によって腕を右または左に動かす
ブロックを放す
うで
さ
うで
あ
いろ
うで
みぎ
ひだり
うご
はな
ぶんるい
どんな順番で命令をすればいいか、考えてみよう！
じゅんばん
めいれい
かんが
１．ブロックの色を見分ける。
２．支柱・掴み手を動かしてブロックを移動する。
赤外線フォトリフレクタで調べるよ！
いろ
しちゅう
しら
みわ
つか
サーボモーターで動かすよ！
うご
いどう
せきがいせん
て
うご
まずは腕の動きの調整からはじめよう！
ちょうせい
うご
うで

## Slide 51: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
「動き」から を選び、矢印を動かして、動きを確認します。
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん
①左…0
ひだり
【左右の動き…P14】
うご
さゆう
②中央…88
ちゅうおう
③右…167
みぎ

## Slide 52: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
ブロックにコメントを追加します。
ブロックを右クリックし、
「コメントを追加」を選ぶ。
黄色のエリアにコメントを入力する。
▲をクリックして小さく表示する。
ついか
ついか
きいろ
ひょうじ
にゅうりょく
みぎ
えら
ちい

## Slide 53: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
それぞれの動きのブロックをコメント付きで用意します。
ようい
うご
つ

## Slide 54: サーボモーターの動きを確認しよう
②下…180
した
うご
かくにん
①上…140
うえ
【上下の動き…P15】
うご
じょうげ
「動き」から を選び、矢印を動かして、動きを確認します。
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん

## Slide 55: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
それぞれの動きのブロックをコメント付きで用意します。
ようい
うご
つ

## Slide 56: サーボモーターの動きを確認しよう
②放す…60
はな
うご
かくにん
①掴む…107
つか
【手の開閉…P16】
かいへい
て
「動き」から を選び、矢印を動かして、動きを確認します。
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん

## Slide 57: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
キミのロボットで測定した結果を使って、プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか
それぞれの動きのブロックをコメント付きで用意します。
ようい
うご
つ

## Slide 58: サーボモーターの動きを確認しよう
プログラムをパソコンに保存しよう！
ほぞん
ファイル → 「コンピュータに保存する」を選択する
ほぞん
せんたく
うご
かくにん

## Slide 59: サーボモーターの動きを確認しよう
ファイル名を「（自分の名前）1101きほんのうごき」にして
「保存」ボタンを押す。
ほぞん
じぶん
なまえ
めい
お
いのうえななこ1101きほんのうごき
うご
かくにん

## Slide 60: 始まりの位置を設定しよう
を押したときは「正面」「上」「放す」状態にしよう。
うえ
せってい
いち
はじ
はな
お
しょうめん
じょうたい
先程作った1101のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1102はじめのいち」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ

## Slide 61: 始まりの位置を設定しよう
せってい
いち
はじ
基本の動きのブロックを複製して組み合わせます。
きほん
うご
ふくせい
保存
ほぞん
く
あ
ブロックを右クリックし、「複製」を選ぶ。
ふくせい
みぎ
えら
「イベント」から を選ぶ。
えら
P14：正面 P15：上向き P16：はなす の
ブロックを複製してつなげる。
うえむ
しょうめん
ふくせい

## Slide 62: 始まりの位置を設定しよう
プログラムを動かそう！
うご
命令通りに動いたかな？
うご
めいれいどお
studuino-bit の を押し、プログラムが動くか確かめよう！
お
うご
たし
スタデュイーノ：ビット
せってい
いち
はじ

## Slide 63: ブロックを掴んで運ぼう
つか
Aボタンを押したとき、台座に置かれたブロックを掴んで運ぼう！
だいざ
はこ
つか
先程作った1102のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1103ブロックをはこぶ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
お
お
はこ
腕をおろしてブロックを掴む
うで
つか
腕を上げて向きを変え、ブロックをはなす
うで
あ
む
か

## Slide 64: ブロックを掴んで運ぼう
つか
はこ
保存
ほぞん
「調べる」から を選ぶ。
えら
しら
P15：下向き
↓
P16：つかむ
↓
P15：上向き
↓
P14：左にまわす
↓
P16：はなす の順に
ブロックを複製してつなげる。
うえむ
ひだり
ふくせい
したむ
じゅん
「制御」から を選び、「0.5秒待つ」に変更、
「動き」のブロックの間にそれぞれ入れる。
せいぎょ
えら
びょう ま
へんこう
うご
あいだ
い
を押してから、本体のAボタンを押して実行してみよう！
お
じっこう
ほんたい
お

## Slide 65: ブロックの色別に分類して運ぼう
ぶんるい
赤外線フォトリフレクタで色を見分けよう！
せきがいせん
はこ
いろ
先程作った1103のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1104いろをみわける」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
みわ
いろべつ

## Slide 66: 赤外線フォトリフレクタの動きを確認しよう
うご
かくにん
センサーの前にブロックを置いたときの動きを確認します。
お
うご
かくにん
まえ
赤のとき…55～65
あか
白のとき…85～95
しろ
ふたつの測定値の平均を計算し、基準の値とします。
平均＝（60＋90）÷ 2＝ 75
あたい
きじゅん
けいさん
へいきん
そくていち
へいきん
色によって値が変わるね！
キミのロボットで測定した値を使ってプログラムを作ろう！
つく
いろ
そくてい
あたい
か
つか
あたい

## Slide 67: ブロックの色別に分類して運ぼう
ぶんるい
はこ
いろべつ
測定した値を保存する「変数」を準備しよう
じゅんび
ほぞん
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
新しい変数名に、
変数の名前「akarusa」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
へんすう
そくてい

## Slide 68: ブロックの色別に分類して運ぼう
ぶんるい
はこ
いろべつ
Aボタンを押したときにブロックの色を調べ、色によって腕の動きを変えよう！
か
うご
うで
いろ
しら
いろ
お
「変数」から を選んで
「 にする」に変更する。
えら
へんすう
へんこう
・測定した値を変数に代入する。
あたい
そくてい
だいにゅう
へんすう

## Slide 69: ブロックの色別に分類して運ぼう
ぶんるい
はこ
いろべつ
・腕の動きを制御する。
うご
うで
せいぎょ
「演算」から を選ぶ。
えんざん
えら
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「変数」から を選んで にして に入れる。
へんすう
い
えら
一致する時 P14：右にまわす のブロックを複製して入れる。
い
とき
いっち
みぎ
ふくせい
一致しない時 P14：左にまわす のブロックを複製して入れる。
い
とき
いっち
ひだり
ふくせい

## Slide 70: ブロックの色別に分類して運ぼう
ぶんるい
はこ
いろべつ
ブロックを入れ替える。
い
か

## Slide 71: ブロックの色別に分類して運ぼう
ぶんるい
はこ
いろべつ
分類した後は腕を最初の位置に戻そう！
いち
うで
さいしょ
ぶんるい
もど
あと
を押したときのプログラムを複製してつなげる。
お
ふくせい
保存
ほぞん
を押してから、 本体のAボタンを押して実行してみよう！
お
じっこう
ほんたい
お

## Slide 72: ブロックの色別に分類して運ぼう
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
プログラムをメインユニットに転送しよう！
てんそう
ぶんるい
はこ
いろべつ

## Slide 73: ブロックの色別に分類して運ぼう
転送先0の名前を変更します。
「分類ロボット」
（ひらがなでもOKです。）
ぶんるい
へんこう
てんそうさき
なまえ
「スクリプト名を変更しますか？」
→「OK」を押します。
へんこう
めい
お
ぶんるい
はこ
いろべつ

## Slide 74: ブロックの色別に分類して運ぼう
転送が終わったら、USBケーブルをはずします。
拡張ユニットの横にある「ON/OFF」のボタンを
1秒以上押して電源を切ります。
てんそう
お
かくちょう
よこ
びょう いじょう お
でんげん
き
「転送」を押すと、メインユニットにプログラム（スクリプト）が転送されます。
てんそう
お
てんそう
ON/OFFボタンを1秒以上押して電源を入れよう。 本体のAボタンを押して実行してみよう！
じっこう
ほんたい
お
びょう いじょう お
でんげん
い
ぶんるい
はこ
いろべつ

## Slide 75: おつかれさまでした！ がんばったね！