## Slide 1: 第12回 お絵描きロボットを作ろう（XYプロッター）
だい
かい
つく
えか

## Slide 2: 目次
本日のミッション！
ロボットを組み立てよう！
お絵描きロボットのしくみ
プログラミングの準備
ロボットを動かそう！
もくじ
ほんじつ
く
じゅんび
た
うご
えか

## Slide 3: 本日のミッション！
ほんじつ
課題をクリアしよう！
かだい

## Slide 4: ミッション：分類ロボットを作ろう
パソコンで描いた絵と同じ絵を描くロボットを作ろう！
え
サーボモータの動きを制御して描くよ！
か
つく
つく
うご
ぶんるい
せいぎょ
か
え
か
おな

## Slide 5: ロボットを組み立てよう！
く
パーツを組み合わせてロボットを作ろう！
く
つく
た
あ

## Slide 6: 準備するパーツ
※電池を入れてください。
じゅんび
電池ボックス
パーツの名前
必要な数
メインユニット
拡張ユニット
1
1
1
かくちょう
なまえ
ひつよう
かず
でんち
でんち
い

## Slide 7: 準備するパーツ
ブロック
基本四角：青
3
きほんしかく
あお
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ステー
10
ブロック
ハーフA：赤
3
あか

## Slide 8: 準備するパーツ
ブロック
ハーフA：白
1
しろ
ブロック
ハーフB：緑
7
みどり
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ブロック
ハーフB：黄
2
き

## Slide 9: 準備するパーツ
ブロック
ハーフC：薄水
16
うすみず
ブロック
ハーフD：水
12
みず
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
3
サーボモーター

## Slide 10: 準備するパーツ
1
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
サーボモーター
延長コード
えんちょう
ブロックギヤ20
2
2
ブロックラック

## Slide 11: 準備するパーツ
じゅんび
※表示以外の色のブロックを使用しても構いません。
※この他に準備するもの
ペン、または鉛筆…1本 絵を描くための紙（A4用紙を1/4に切る）… 複数枚
紙をとめるクリップ…2本 輪ゴム…2本
ロボット、紙を固定するテープ（セロハンテープ、養生テープ等）
ひょうじいがい
いろ
しよう
かま
ほか
えんぴつ
じゅんび
こてい
え
かみ
ぽん
ふくすうまい
ようじょう
など
か
かみ
ほん
わ
ようし
き
かみ

## Slide 12: パーツについて
横方向を操作する動力パーツ
横方向の動力パーツをのせる台
縦方向を操作する動力パーツ
縦方向の動力パーツをのせる台
ペンを操作する動力パーツ
縦・横の台を入れるケース
よこほうこう
よこほうこう
たてほうこう
たてほうこう
そうさ
そうさ
そうさ
どうりょく
どうりょく
どうりょく
どうりょく
どうりょく
だい
だい
だい
たて
よこ
い
①
②
③
④
⑤
⑥
横方向
よこほうこう
縦方向
たてほうこう

## Slide 13: 組み立て方 ① 横方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
よこほうこう
つく
そうさ
ハーフA：白、ハーフB：黄のブロックとサーボモーターを組み合わせます。
く
しろ
あ
き
どうりょく
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 14: 組み立て方 ① 横方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
よこほうこう
つく
そうさ
ハーフA：白にブロックギア20を挿し込みます。
さ
しろ
こ
どうりょく

## Slide 15: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
ハーフB：緑、ハーフD：水、基本四角：青のブロックを組み合わせます。
く
あ
みどり
みず
きほんしかく
あお
ハーフD：水のブロックを重ねて、
基本四角：青のブロックに挿し込もう！
きほんしかく
かさ
みず
あお
さ
こ

## Slide 16: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
ハーフB：緑のブロックを基本四角：青のブロックに挿し込みます。
さ
こ
みどり
きほんしかく
あお

## Slide 17: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
2本のステーを組み合わせます。
く
ほん
あ
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む

## Slide 18: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
ブロックラックをステーに挿し込みます。
さ
こ
ステーとブロックラックの間に
1ミリくらいの隙間を作ろう！
挿し込みすぎた時は
ブロックリムーバーを使って
調整してね。
あいだ
さ
こ
つく
すきま
ちょうせい
とき
つか

## Slide 19: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
ステーを先に作ったパーツの基本四角：青のブロックに挿し込みます。
さ
さき
こ
上側に挿し込みます。
うえがわ
さ
こ
つく
きほんしかく
あお

## Slide 20: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
動力パーツをハーフB：緑のブロックに挿し込みます。
さ
どうりょく
こ
みどり

## Slide 21: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
ハーフB：緑、ハーフD：薄水のブロックを組み合わせます。
く
うすみず
あ
みどり

## Slide 22: 組み立て方 ② 横方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
つく
どうりょく
よこほうこう
の
だい
動力パーツと台のパーツを補強するように挿し込みます。
さ
ほきょう
こ
どうりょく
だい

## Slide 23: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
ハーフA：赤、ハーフB：黄のブロックとサーボモーターを組み合わせます。
く
あか
あ
き
どうりょく
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 24: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
ハーフA：赤にブロックギア20を挿し込みます。
さ
あか
こ
どうりょく

## Slide 25: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
ハーフB：緑とハーフC：薄水のブロックを組み合わせます。
く
みどり
あ
どうりょく
うすみず

## Slide 26: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
ハーフB：緑のブロックをハーフC：薄水の上にのせて挿し込みます。
さ
みどり
こ
どうりょく
うすみず
うえ
のせてから挿し込もう！
さ
こ

## Slide 27: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
どうりょく
ハーフC：薄水とハーフD：水のブロックを組み合わせます。
く
みず
あ
うすみず

## Slide 28: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
ハーフD：水のブロックをハーフD：水と重ねてから挿し込みます。
さ
みず
こ
どうりょく
みず
かさ
のせてから挿し込もう！
さ
こ

## Slide 29: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
基本四角：青のブロックをハーフB：緑に挿し込みます。
さ
あお
こ
どうりょく
みどり
きほんしかく

## Slide 30: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
基本四角：青のブロックをサーボモーターと組み合わせます。
く
あお
あ
どうりょく
きほんしかく

## Slide 31: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
ハーフB:緑とハーフC：薄水のブロックを組み合わせます。
く
みどり
あ
どうりょく
うすみず

## Slide 32: 組み立て方 ③ 縦方向を操作する動力パーツを作る
く
た
かた
たてほうこう
つく
そうさ
作ったパーツをサーボモーターのパーツと組み合わせます。
く
つく
あ
どうりょく

## Slide 33: 組み立て方 ④ 縦方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
2本のステーを組み合わせます。
く
ほん
あ
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
つく
どうりょく
たてほうこう
の
だい

## Slide 34: 組み立て方 ④ 縦方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
基本四角：青、ハーフC：薄水のブロックをステーと組み合わせます。
く
あ
うすみず
きほんしかく
あお
つく
どうりょく
たてほうこう
の
だい

## Slide 35: 組み立て方 ④ 縦方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
ハーフB：緑のブロックをパーツに挿し込みます。
さ
こ
みどり
つく
どうりょく
たてほうこう
の
だい

## Slide 36: 組み立て方 ④ 縦方向の動力パーツを載せる台を作る
く
た
かた
向きを変え、ブロックラックを挿し込みます。
さ
こ
む
か
ステーとブロックラックの間に1ミリくらいの隙間を作ろう！
挿し込みすぎた時はブロックリムーバーを使って調整してね。
あいだ
さ
こ
つく
すきま
ちょうせい
とき
つか
つく
どうりょく
たてほうこう
の
だい

## Slide 37: 組み立て方 ⑤ ペンを操作する動力パーツを作る
く
た
かた
つく
そうさ
どうりょく
サーボモーター延長コードを接続します。
えんちょう
せつぞく
１．ケーブルのカバーを外します。
白と黒の隙間を爪などで広げます。
黒い部分を押し出します。
カバーを外します。
隙間を広げる時や黒い部分を押し出すときは、少し力が必要だよ。
難しい時は大人に手伝ってもらってね。
コードをひっぱると壊れる可能性があるよ！気をつけよう！
ぶぶん
てづだ
おとな
き
ひろ
すきま
ちから
すこ
ひつよう
だ
こわ
かのうせい
とき
くろ
お
むず
とき
しろ
くろ
すきま
つめ
ひろ
くろ
ぶぶん
お
だ
はず
はず

## Slide 38: 組み立て方 ⑤ ペンを操作する動力パーツを作る
く
た
かた
つく
そうさ
どうりょく
２．灰色のコードの向きが同じになるよう接続します。
３．延長コードにカバーをつけます。
金属部分を下にします。
きんぞくぶぶん
した
黒い部分を押し込みます。
くろ
ぶぶん
お
こ
おな
む
せつぞく
はいいろ
えんちょう

## Slide 39: 組み立て方 ⑤ ペンを操作する動力パーツを作る
く
た
かた
ハーフC：薄水とハーフD：水のブロックを組み合わせます。
く
あ
うすみず
つく
そうさ
どうりょく
みず
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 40: 組み立て方 ⑤ ペンを操作する動力パーツを作る
く
た
かた
サーボモーターとハーフC：薄水のブロックを組み合わせます。
く
あ
うすみず
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ
つく
そうさ
どうりょく

## Slide 41: 組み立て方 ⑤ ペンを操作する動力パーツを作る
く
た
かた
ハーフC：薄水のブロックをハーフD：水のブロックに挿し込みます。
さ
こ
うすみず
じゆう
かいてん
どうりょくがわ
つく
そうさ
どうりょく
みず

## Slide 42: 組み立て方 ⑤ ペンを操作する動力パーツを作る
く
た
かた
サーボモーターを④で作ったパーツの基本四角：青のブロックに挿し込みます。
さ
こ
きほんしかく
つく
そうさ
どうりょく
あお
つく
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 43: 組み立て方 ⑤ ペンを操作する動力パーツを作る
く
た
かた
ペン、または鉛筆を輪ゴムで固定します。
わ
こてい
えんぴつ
つく
そうさ
どうりょく

## Slide 44: 組み立て方 ⑥ 縦・横の台を入れるケースを作る
く
た
かた
たて
つく
だい
ステーにハーフD：水のブロックを挿し込みます。
さ
こ
よこ
みず
い
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 45: 組み立て方 ⑥ 縦・横の台を入れるケースを作る
く
た
かた
たて
つく
だい
ステーにハーフC：薄水のブロックを挿し込みます。
さ
こ
よこ
うすみず
い
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む

## Slide 46: 組み立て方 ⑥ 縦・横の台を入れるケースを作る
く
た
かた
たて
つく
だい
ハーフC：薄水のブロックを組み合わせます。
く
あ
よこ
うすみず
い

## Slide 47: 組み立て方 ⑥ 縦・横の台を入れるケースを作る
く
た
かた
たて
つく
だい
ハーフA：赤のブロックをステーに挿し込みます。
さ
こ
よこ
あか
い
同じパーツをもうひとつ作ってね！
おな
つく

## Slide 48: 組み立て方 ⑦ 横方向の台をケースに入れる
く
た
かた
だい
よこほうこう
ブロックリムーバーを使って⑥で作ったケースに隙間を作ります。
つく
すきま
つく
い
つか

## Slide 49: 組み立て方 ⑦ 横方向の台をケースに入れる
く
た
かた
だい
よこほうこう
横方向の台をケースに入れます。
よこほうこう
い
い
だい
奥までしっかり押し込もう！
おく
お
こ

## Slide 50: 組み立て方 ⑧ 縦方向の台を横方向のケースと結合する
く
た
かた
だい
たてほうこう
縦方向の台に付いているサーボモーターを手前側に回します。
よこほうこう
つ
けつごう
だい
よこほうこう
てまえがわ
まわ

## Slide 51: 組み立て方 ⑧ 縦方向の台を横方向のケースと結合する
く
た
かた
だい
たてほうこう
ハーフB：緑のブロックをステーに挿し込みます。
さ
けつごう
みどり
よこほうこう
こ

## Slide 52: 組み立て方 ⑧ 縦方向の台を横方向のケースと結合する
く
た
かた
だい
たてほうこう
サーボモーターを手で動かして、横方向の軸が移動することを確認します。
て
けつごう
いどう
よこほうこう
うご
よこほうこう
じく
かくにん
手前側に回したとき
てまえがわ
まわ
中央の位置
ちゅうおう
いち
奥側に回したとき
おくがわ
まわ
サーボモーターをプログラムで操作すれば
横軸を動かすことができそうだね！
ぞうさ
よこじく
うご

## Slide 53: 組み立て方 ⑨ 縦方向の台をケースに入れる
く
た
かた
だい
たてほうこう
い
ブロックリムーバーを使って⑥で作ったケースに隙間を作ります。
つく
すきま
つく
つか

## Slide 54: 組み立て方 ⑨ 縦方向の台をケースに入れる
く
た
かた
だい
たてほうこう
い
縦方向の台をケースに入れます。
たてほうこう
い
だい

## Slide 55: 組み立て方 ⑨ 縦方向の台をケースに入れる
く
た
かた
だい
たてほうこう
い
③で作った縦方向を操作するサーボモーターを、奥側に回します。
たてほうこう
つく
そうさ
おくがわ
まわ

## Slide 56: 組み立て方 ⑨ 縦方向の台をケースに入れる
く
た
かた
だい
たてほうこう
い
ハーフD：水のブロックをステーに挿し込みます。
さ
みず
こ

## Slide 57: 組み立て方 ⑨ 縦方向の台をケースに入れる
く
た
かた
だい
たてほうこう
い
サーボモーターを手で動かして、縦方向の軸が移動することを確認します。
て
いどう
うご
たてほうこう
じく
かくにん
手前側に回したとき
てまえがわ
まわ
中央の位置
ちゅうおう
いち
奥側に回したとき
おくがわ
まわ
サーボモーターをプログラムで操作すれば
縦軸も動かすことができそうだね！
ぞうさ
たてじく
うご

## Slide 58: 組み立て方 ⑩ 全体の組み立てと接続
メインユニットの保護キャップを外します。
ほご
く
た
かた
はず
ぜんたい
く
た
せつぞく

## Slide 59: 組み立て方 ⑩ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
拡張ユニットに挿し込みます。
かくちょう
さ
こ
挿し込むときは少し強い力が必要だよ。
端子を傷つけないように注意しよう！
ちから
さ
すこ
こ
つよ
ひつよう
たんし
きず
ちゅうい

## Slide 60: 組み立て方 ⑩ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
ステーを縦方向のケースに挿し込みます。
さ
こ
たてほうこう

## Slide 61: 組み立て方 ⑩ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
拡張ユニットをステーと組み合わせます。
く
あ
かくちょう

## Slide 62: 組み立て方 ⑩ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
電池ボックスと拡張ユニットを組み合わせます。
く
あ
かくちょう
でんち

## Slide 63: 組み立て方 ⑩ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
各パーツのケーブルを、拡張ユニットに接続します。
せつぞく
かくちょう
かく
縦方向サーボモーター…P14
電池ボックス …BATT
でんち
たてほうこう
横方向サーボモーター…P15
ペンのサーボモーター…P16
よこほうこう

## Slide 64: 組み立て方 完成
く
た
かた
かんせい
コードがひっかからないように、位置を調整しよう！
いち
ちょうせい

## Slide 65: ロボットと用紙を固定する
ようし
こてい
サーボモーターを動かして、紙を置く位置を決めます。
かみ
お
いち
き
うご
横方向：左側まで回す
縦方向：手前側まで回す
よこほうこう
まわ
ひだりがわ
たてほうこう
まわ
てまえがわ
横方向：左側まで回す
縦方向：奥側まで回す
よこほうこう
まわ
ひだりがわ
たてほうこう
まわ
おくがわ
横方向：右側まで回す
縦方向：奥側まで回す
よこほうこう
まわ
みぎがわ
たてほうこう
まわ
おくがわ
横方向：右側まで回す
縦方向：手前側まで回す
よこほうこう
まわ
みぎがわ
たてほうこう
まわ
てまえがわ
ペンが紙の右上端から
はみ出ないようにする。
かみ
みぎうえはし
で
ペンが紙の右下端から
はみ出ないようにする。
かみ
みぎしたはし
で
ペンが紙の中央上付近まで動くようにする。
かみ
ちゅうおううえふきん
で
ペンが紙の中央下付近まで動くようにする。
かみ
ちゅうおううえふきん
で

## Slide 66: ロボットと用紙を固定する
ようし
こてい
プログラムでロボットを動かしたときにずれないようテープで固定します。
こてい
うご
縦方向のケースを固定します。
拡張ユニットを固定します。
用紙を固定します。
（最終ページと床面を固定すると、
他の紙がはずしやすくなります。）
クリップを固定します。
こてい
こてい
こてい
こてい
こてい
ようし
ゆかめん
さいしゅう
たてほうこう
かくちょう
ほか
かみ

## Slide 67: お絵描きロボットのしくみ
えか

## Slide 68: センサーとモーターの役割
やくわり
①サーボモーター（横方向）
ペンを左右（X方向）に動かします。
さゆう
①
うご
よこほうこう
ほうこう
②
②サーボモーター（縦方向）
ペンを上下（Y方向）に動かします。
じょうげ
うご
たてほうこう
ほうこう
③
③サーボモーター（ペン）
ペンを上げ下げします。
あ
さ

## Slide 69: プログラミングの準備
じゅんび

## Slide 70: パソコンとつなげよう
USBケーブルでパソコンとつなげます。
ユーエスビー

## Slide 71: Studuino:bitを起動しよう
きどう
studuino-bit
パソコンのデスクトップにある
「studuino-bit」のアイコンをダブルクリックしよう！
スタデュイーノ：ビット
キャラクターモードを選択します。
せんたく
Studuino:bitが起動します。
きどう
スタデュイーノ：ビット
スタデュイーノ：ビット
今回は、スプライトから
ロボットに命令を出すので、
キャラクターモードを選んでね！
こんかい
めいれい
だ
えら

## Slide 72: Studuino:bitとメインユニットを接続しよう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
センサーボードが
表示されます。
ひょうじ
センサーボードには
装置の値が表示されるよ。
そうち
あたい
ひょうじ

## Slide 73: 入出力設定をしよう
にゅうしゅつりょくせってい
Studuino:bitの「編集」から「入出力設定」を選びます。
へんしゅう
にゅうしゅつりょくせってい
スタデュイーノ：ビット
えら
入力（INPUT）：
ロボットが指令を受けとるセンサーを指定します。
出力（OUTPUT）：
指令を基にロボットを動かすパーツを指定します。
プログラムを作る前に、拡張ユニットの、
どこに、何が接続されたかを設定するよ！
つく
にゅうりょく
インプット
まえ
かくちょう
なに
せつぞく
せってい
しれい
う
してい
しゅつりょく
アウトプット
してい
うご
もと
しれい

## Slide 74: 入出力設定をしよう
入力、出力それぞれパーツを選択して、OKボタンを押します。
にゅうしゅつりょくせってい
せんたく
にゅうりょく
お
出力：P14,P15,P16…サーボモーター
しゅつりょく
しゅつりょく
今回、入力パーツはないよ。
出力にはP14～16にサーボモーターを接続したね！
こんかい
せつぞく
にゅうりょく
しゅつりょく

## Slide 75: ロボットを動かそう！
うご
命令をアーテックロボに覚えさせよう！
めいれい
おぼ

## Slide 76: お絵描きロボットを作るには？
ペンを上げる
最初の位置に移動する
ペンを下ろす
マウスを動かして位置を決める
マウスがクリックされたらマウスポインタの位置まで線を描く
あ
いち
お
うご
き
えか
どんな順番で命令をすればいいか、考えてみよう！
じゅんばん
めいれい
かんが
1. スプライトで絵を描くときの順番を考えよう
え
つく
か
さいしょ
いどう
いち
いち
せん
か
じゅんばん
かんが

## Slide 77: お絵描きロボットを作るには？
ペンを上げる
（命令を送る）
最初の位置に移動する
（命令を送る）
ペンを下ろす
（命令を送る）
マウスを動かして位置を決める
マウスがクリックされたらマウスポインタの位置まで線を描く
（命令を送る）
あ
いち
お
うご
き
えか
2.次にスプライトからロボットに命令を出して同じ絵を描く場合を考えよう
え
つく
か
さいしょ
いどう
いち
いち
せん
か
つぎ
めいれい
だ
おな
めいれい
おく
めいれい
おく
めいれい
おく
めいれい
おく
ペンを上げる
あ
いち
さいしょ
いどう
最初の位置に移動する
ペンを下ろす
お
指定の位置まで線を描く
いち
してい
せん
か
サーボモーターで動かすよ！
うご
ばあい
かんが
まずはサーボモーターの調整からはじめよう！
ちょうせい

## Slide 78: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
「動き」から を選び、
矢印を動かして、動きを確認します。
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん
①下げたとき…168
さ
【ペンの上げ下げ…P16】
あ
さ
②上げたとき…140
あ

## Slide 79: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
①紙の一番右側にペンがあるとき…0
かみ
【左右の動き…P15】
さゆう
うご
②紙の一番左側にペンがあるとき…180
いちばん みぎがわ
かみ
いちばん ひだりがわ

## Slide 80: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
①紙の一番上側にペンがあるとき…180
かみ
【上下の動き…P14】
じょうげ
うご
②紙の一番下側にペンがあるとき…0
いちばん うえがわ
かみ
いちばん したがわ
キミのロボットで測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか

## Slide 81: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
ペンを下ろして線を描いてみよう！
せん
か
お
線がゆがむときは、
軸のケースを少し締め付けて、
軸がグラグラしないように調整しよう！
せん
ちょうせい
じく
じく
し
つ
すこ

## Slide 82: サーボモーターの動きを確認しよう
プログラムをパソコンに保存しよう！
ほぞん
ファイル → 「コンピュータに保存する」を選択する
ほぞん
せんたく
うご
かくにん

## Slide 83: サーボモーターの動きを確認しよう
ファイル名を「（自分の名前）1201サーボモーターのちょうせい」にして
「保存」ボタンを押す。
ほぞん
じぶん
なまえ
めい
お
いのうえななこ1201サーボモーターのちょうせい
うご
かくにん

## Slide 84: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
マウスが押されたら、その位置にむかって線を引くようにしよう！
つか
せん
お
いち
え
か
ひ
先程作った1201のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1202スプライトでえをかく」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ

## Slide 85: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
鉛筆のスプライトを追加しよう！
えんぴつ
ついか
ネコのマークをクリックする。

## Slide 86: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
検索窓に「pen」と入力し、「Pencil」を選択する。
スプライトが追加されたね！
ついか
けんさくまど
せんたく

## Slide 87: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
追加したスプライトを調整しよう！
ちょうせい
ついか
コスチュームタブを選択し、「pencil-b」のコスチュームを削除する。
せんたく
さくじょ

## Slide 88: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
になっている状態で、コスチューム全体をドラッグして選択し、
鉛筆の先端が マークと重なるように移動する。
せんたく
じょうたい
ぜんたい
えんぴつ
せんたん
かさ
いどう

## Slide 89: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
コードタブを選択し、コスチュームの大きさを40に変更する。
せんたく
へんこう
おお

## Slide 90: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
コードタブを選択し、コスチュームの大きさを40に変更する。
せんたく
へんこう
おお

## Slide 91: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
拡張機能の「ペン」を追加する。
ついか
かくちょうきのう
これで準備完了だよ！
早速プログラミングをはじめよう！
じゅんびかんりょう
さっそく

## Slide 92: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
「イベント」から を選ぶ。
えら
「ペン」から を選んでつなげる。
えら
「ペン」から を選び
太さを「5」に変更する。
えら
ふと
へんこう
「ペン」から を選ぶ。
えら

## Slide 93: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
保存
ほぞん
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「制御」から を選んで入れる。
せいぎょ
えら
い
「調べる」から を選び
に入れる。
えら
しら
い
「動き」から を選び
「マウスのポインターへ行く」に変更する。
えら
うご
い
へんこう

## Slide 94: スプライトを使ってステージに絵を描いてみよう
つか
え
か
プログラムを動かそう！
うご
命令通りに動いたかな？
うご
めいれいどお
studuino-bit の を押し、マウスを操作して
プログラムが動くか確かめよう！
お
うご
たし
スタデュイーノ：ビット
そうさ

## Slide 95: 自分の好きな位置から描き始められるようにしよう
じぶん
を押したあと、好きな位置にマウスを移動し
クリックしてから絵を描き始めるられようにプログラムを変更しよう。
へんこう
す
す
先程作った1202のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1203すきないちからはじめる」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
お
か
はじ
え
いどう
いち
いち
か
はじ
ここからはじめたい！

## Slide 96: 自分の好きな位置から描き始められるようにしよう
「動き」から
を選び
「マウスのポインターへ行く」に
変更する。
えら
うご
い
へんこう
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「調べる」から を選び
に入れる。
えら
しら
い
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう
じぶん
す
いち
か
はじ

## Slide 97: スプライトからアーテックロボに命令を出そう - その１ -
先程作った1203のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1204スプライトからそうさ１」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
だ
めいれい
メッセージを送信して、ペンを上げ下げできるようにしよう！
あ
そうしん
さ
からメッセージを送る
おく
ペンを上げる
あ
ペンを下げる
さ

## Slide 98: 【命令の送信】 スプライトのプログラミング
めいれい
そうしん
「イベント」から を選び、
「ペンを上げる」「ペンを下げる」のメッセージを作る。
えら
あ
さ
つく
同じ手順で も作ろう！
つく
おな
てじゅん

## Slide 99: 【命令の送信】 スプライトのプログラミング
めいれい
そうしん
の後に 、
の後に を
それぞれ入れる。
あと
あと
い
保存
ほぞん

## Slide 100: 【命令の受信】 アーテックロボのプログラミング
値を保存する「変数」を準備しよう
じゅんび
ほぞん
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
新しい変数名に、
変数の名前「ペンのかくど」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
へんすう
めいれい
じゅしん
同じようにして、
「よこほうこう（X）」 「たてほうこう（Y）」という変数を作る。
おな
つく
へんすう
あたい

## Slide 101: 【命令の受信】 アーテックロボのプログラミング
が押されたとき、最初の位置を変数に代入して、ブロックで設定しよう
せってい
だいにゅう
お
めいれい
じゅしん
へんすう
いち
さいしょ
「イベント」から を選ぶ。
えら
「変数」から を選んで、それぞれの初期値を代入する。
ペンのかくど：140 よこほうこう（X）：90 たてほうこう（Y）：90
えら
へんすう
しょきち
だいにゅう
※自分が測定した値を使ってください。
じぶん
そくてい
あたい
つか
「動き」から を選び、変数を設定する。
P14： P15： P16：
えら
うご
へんすう
せってい

## Slide 102: 【命令の受信】 アーテックロボのプログラミング
メッセージを受け取ったときは、ペンの角度を変更してから動かそう。
うご
かくど
う
めいれい
じゅしん
へんこう
と
「イベント」から を選び
「ペンを上げる」に変更する。
えら
あ
へんこう
「変数」から を選んで、
「ペンのかくどを140にする」に変更する。
えら
へんすう
へんこう
※自分が測定した値を使ってください。
じぶん
そくてい
あたい
つか
「動き」から を選び、変数を設定する。
P14： P15： P16：
えら
うご
へんすう
せってい
【ペンを上げたときの操作】
あ
そうさ

## Slide 103: 【命令の受信】 アーテックロボのプログラミング
めいれい
じゅしん
「イベント」から を選ぶ。
えら
「変数」から を選んで、
「ペンのかくどを168にする」に変更する。
えら
へんすう
へんこう
※自分が測定した値を使ってください。
じぶん
そくてい
あたい
つか
「動き」から を選び、変数を設定する。
P14： P15： P16：
えら
うご
へんすう
せってい
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう
【ペンを下げたとき（描き始めるとき）の操作】
さ
か
そうさ
はじ

## Slide 104: スプライトからアーテックロボに命令を出そう - その２ -
先程作った1204のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1205スプライトからそうさ2」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
だ
めいれい
スプライトが描く絵と同じ絵をロボットに描かせよう！
え
おな
か
え
か

## Slide 105: スプライトからアーテックロボに命令を出そう - その２ -
だ
めいれい
…X,Yの座標で決めます。
スプライト、ロボットはそれぞれどのようにして位置を決めるのかな？
いち
ざひょう
スプライト
ロボット
…サーボモーターの角度で決めます。
き
き
かくど
き
設定する値が違うんだね！
どうしたらうまくいくかな？
ちが
せってい
あたい
こういうときは値を変換して命令を出すよ！
だ
めいれい
へんかん
あたい

## Slide 106: 座標について
ざひょう
ステージ上では場所を数値で表します。この時の数値を座標といいます。
・横方向をX軸、縦方向をY軸といいます。
・X軸の値は-240～+240です。
・Y軸の値は-180～+180です。
よこほうこう
じく
たてほうこう
じく
じく
じく
じょう
ばしょ
すうち
あらわ
とき
すうち
ざひょう
あたい
あたい
X
Y
180
240
-240
-180

## Slide 107: 座標について
（X:0,Y:0）
中央 :（X:0,Y:0）
右の端:（X:240,Y:0)
左の端:（X:-240,Y:0)
上の端:（X:0,Y:180)
下の端:（X:0,Y:-180)
ちゅうおう
みぎ
ひだり
うえ
した
はし
はし
はし
はし
（X:240,Y:0）
（X:-240,Y:0）
（X:0,Y:180）
（X:0,Y:-180）
①
②
③
④
⑤
ステージ上のどこにいても、
数字で表すことができるんだね！
すうじ
じょう
あらわ
ざひょう

## Slide 108: 座標から角度へ値を変換する式
しき
かくど
ざひょう
あたい
へんかん
ここの考え方は少し難しいので、
理解できなくてもOKです。
かんが
かた
すこ
むずか
りかい
スプライトの位置Xからサーボの角度XXへの変換
左端からの長さは 240＋X
この長さにスプライト画面と
サーボ範囲の比率（ 180 ÷ 480 ）をかけると、長さは
（240 ＋ X ）× 180 ÷ 480
サーボは左方向へ最大180なので、180からこの長さをひいて
XX ＝ 180 －（240 ＋ X）× 180 ÷ 480
計算すると
XX ＝ 180 －（240 ＋ X）× 0.375
＝ 180 － 90 - 0.375 × X
＝ 90 - 0.375 × X
いち
かくど
へんかん
ひだりはし
なが
なが
がめん
はんい
ひりつ
なが
ひだりほうこう
さいだい
なが
けいさん
240
X
180
Y
スプライトのステージ
サーボ（ペン）の範囲
はんい
180
180
YY
XX
0
0

## Slide 109: 座標から角度へ値を変換する式
しき
かくど
ざひょう
あたい
へんかん
ここの考え方は少し難しいので、
理解できなくてもOKです。
かんが
かた
すこ
むずか
りかい
スプライトの位置Yからサーボの角度YYへの変換
比率は（ 180 ÷ 360 ） 方向は同じなので
計算すると
YY ＝ （180 ＋ Y）× 180 ÷ 360
＝ （180 ＋ Y）× 0.5
＝ 90 ＋ 0.5 × Y
いち
かくど
へんかん
おな
ひりつ
ほうこう
けいさん
240
X
180
Y
スプライトのステージ
サーボ（ペン）の範囲
はんい
180
180
YY
XX
0
0

## Slide 110: 【命令の送信】 スプライトのプログラミング
めいれい
そうしん
座標を角度に変換し、変数に代入します。
ざひょう
かくど
へんかん
へんすう
だいにゅう
「演算」から 、「調べる」から を選んで にする。
えんざん
えら
しら
「演算」から を選び、 にする。
えんざん
えら
「変数」から を選んで、
「よこほうこう（X）を にする」に変更する。
えら
へんすう
へんこう

## Slide 111: 【命令の送信】 スプライトのプログラミング
めいれい
そうしん
「演算」から を選び、 にする。
えんざん
「演算」から 、「調べる」から を選んで にする。
えんざん
えら
しら
えら
「変数」から を選んで、
「たてほうこう（Y）を にする」に変更する。
えら
へんすう
へんこう

## Slide 112: 【命令の送信】 スプライトのプログラミング
めいれい
そうしん
「イベント」から を選び、「ペンいどう」のメッセージを作る。
えら
つく

## Slide 113: 【命令の送信】 スプライトのプログラミング
めいれい
そうしん
保存
ほぞん
の後に
を入れる（2か所）。
あと
い
しょ

## Slide 114: 【命令の受信】 アーテックロボのプログラミング
めいれい
じゅしん
「動き」から を選び、変数を設定する。
P14： P15： P16：
えら
うご
へんすう
せってい
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう
「イベント」から を選び
「ペンいどう」に変更する。
えら
へんこう
線がずれる場合は、ロボットのパーツの締め付けを調整したり、
サーボモーターを動かす速さを調整してみよう！
ちょうせい
ばあい
うご
せん
し
つ
はや
ちょうせい

## Slide 115: おつかれさまでした！ がんばったね！