## Slide 1: 第15回 クレーン車を作ろう
だい
かい
しゃ
つく

## Slide 2: 目次
本日のミッション！
ロボットを組み立てよう！
プログラミングの準備
ロボットを動かそう！
もくじ
ほんじつ
く
じゅんび
た
うご

## Slide 3: 本日のミッション！
ほんじつ
課題をクリアしよう！
かだい

## Slide 4: ミッション：クレーン車を作ろう
クレーン車を操作してブロックを運ぼう！
サーボモータとDCモータを制御して動かすよ！
はこ
つく
うご
せいぎょ
そうさ
しゃ
しゃ

## Slide 5: ロボットを組み立てよう！
く
パーツを組み合わせてロボットを作ろう！
く
つく
た
あ

## Slide 6: 準備するパーツ
※電池を入れてください。
じゅんび
電池ボックス
パーツの名前
必要な数
メインユニット
拡張ユニット
1
1
1
かくちょう
なまえ
ひつよう
かず
でんち
でんち
い

## Slide 7: 準備するパーツ
ブロック
基本四角：青
4
きほんしかく
あお
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ステー
3
ブロック
基本四角：緑
7
みどり
きほんしかく

## Slide 8: 準備するパーツ
ブロック
ハーフA：青
1
あお
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
2
ブロック
ハーフA：黄
2
き
ブロック
基本四角：黄
きほんしかく
き

## Slide 9: 準備するパーツ
ブロック
ハーフB：青
3
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ブロック
ハーフC：薄水
17
うすみず
6
あお
ブロック
ハーフD：水
みず

## Slide 10: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
DCモーター
2
サーボモーター
3
丸（目玉）
1
めだま
まる

## Slide 11: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
タッチセンサー
2
加速度センサー
1
2
かそくど
センサー接続コード
せつぞく
（3芯15cm）
しん

## Slide 12: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ギヤ用タイヤゴム
ブロックギヤ30
2
2
よう
1
センサー接続コード
（4芯30cm）
せつぞく
しん

## Slide 13: 準備するパーツ
じゅんび
※この他に準備するもの 運搬用のブロック（基本四角 数個）
ほか
じゅんび
きほんしかく
うんぱんよう
すうこ

## Slide 14: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
ステーとハーフD：水のブロックを2つずつ組み合わせます。
く
あ
みず
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 15: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
ステーと基本四角：緑を組み合わせます。
く
あ
きほんしかく
みどり

## Slide 16: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
ハーフD：薄水の突起を基本四角：緑に挿し込みます
さ
こ
みどり
うすみず
とっき
きほんしかく

## Slide 17: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
DCモーターの突起がある方を上にして置き、キャップを外します。
うえ
お
とっき
はず
ほう

## Slide 18: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
DCモーターをステーと基本四角：緑に挿し込みます。
さ
こ
みどり
きほんしかく
コードが内側になるようにしよう！
うちがわ

## Slide 19: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：緑と丸（目玉）のブロックを組み合わせて支柱を作ります。
く
あ
きほんしかく
みどり
めだま
まる
しちゅう
つく

## Slide 20: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
ブロックギヤ30とギヤ用タイヤゴムを組み合わせます。
よう
く
あ

## Slide 21: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
先ほどはずしたDCモーターの回転パーツをブロックギヤ30に挿し込みます。
さ
こ
さき
かいてん

## Slide 22: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
DCモーターにタイヤを、基本四角：緑に支柱を挿し込みます。
みどり
きほんしかく
さ
こ
しちゅう

## Slide 23: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
作ったパーツを裏返します。
つく
うらがえ

## Slide 24: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
メインユニットの保護キャップを外します。
ほご
はず

## Slide 25: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
拡張ユニットに挿し込みます。
かくちょう
さ
こ
挿し込むときは少し強い力が必要だよ。
端子を傷つけないように注意しよう！
ちから
さ
すこ
こ
つよ
ひつよう
たんし
きず
ちゅうい

## Slide 26: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
拡張ユニットとフレームを組み合わせます。
く
あ
かくちょう

## Slide 27: 組み立て方 ① フレームの組み立て
く
た
かた
く
た
ハーフA：黄を拡張ユニットに挿し込みます。
き
さ
こ
かくちょう

## Slide 28: 組み立て方 ② ハンド（つかみ手）を作る
く
た
かた
て
つく
ハーフC：薄水とハーフD：水のブロックを組み合わせます。
く
あ
うすみず
みず
同じパーツをもうひとつ作ろう！
つく
おな

## Slide 29: 組み立て方 ② ハンド（つかみ手）を作る
く
た
かた
サーボモーターとパーツを組み合わせます。
く
あ
て
つく
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ
コードが下になるように！
した

## Slide 30: 組み立て方 ② ハンド（つかみ手）を作る
く
た
かた
ハーフC：薄水のブロックをサーボモーターに挿し込みます（片方のみ） 。
さ
こ
て
つく
うすみず
かたほう

## Slide 31: 組み立て方 ② ハンド（つかみ手）を作る
く
た
かた
ハーフA：青とハーフC：薄水のブロックを組み合わせます。
く
あ
て
つく
あお
うすみず

## Slide 32: 組み立て方 ② ハンド（つかみ手）を作る
く
た
かた
て
つく
パーツの向きを変えたあと、
ハーフC：薄水をつけたサーボモーターのパーツに挿し込みます。
む
うすみず
か
さ
こ
回転の向きに注意しよう！
かいてん
ちゅうい
む

## Slide 33: 組み立て方 ② ハンド（つかみ手）を作る
く
た
かた
て
つく
もう一つのサーボモーターのパーツの向きを変えたあと、
ハーフC：薄水をつけたサーボモーターのパーツに挿し込みます。
む
うすみず
か
さ
こ
回転の向きに注意しよう！
かいてん
ちゅうい
む

## Slide 34: 組み立て方 ③ アームを作る
く
た
かた
サーボモーターとステーを組み合わせます。
く
あ
つく
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 35: 組み立て方 ③ アームを作る
く
た
かた
ハーフB：青とハーフC：薄水のブロックで補強します。
あお
ほきょう
つく
ブロックをひっくり返して挿し込みます。
かえ
さ
こ
うすみず

## Slide 36: 組み立て方 ③ アームを作る
く
た
かた
ハーフB：青のブロックで補強します。
あお
ほきょう
つく
ブロックをひっくり返して挿し込みます。
かえ
さ
こ

## Slide 37: 組み立て方 ③ アームを作る
く
た
かた
ハーフB：青のブロックをステーに挿し込みます。
あお
つく
さ
こ

## Slide 38: 組み立て方 ④ 全体の組み立て
く
た
かた
ハンドのパーツの向きを変えます。
む
か
ぜんたい
く
た

## Slide 39: 組み立て方 ④ 全体の組み立て
く
た
かた
アームをハンドのパーツと組み合わせます。
く
あ
ぜんたい
く
た

## Slide 40: 組み立て方 ④ 全体の組み立て
く
た
かた
アームをフレームと組み合わせます。
く
あ
ぜんたい
く
た

## Slide 41: 組み立て方 ④ 全体の組み立て
く
た
かた
ハーフC：薄水のブロックを組み合わせ、向きを変えます。
む
うすみず
か
く
あ
回転の向きに注意しよう！
かいてん
ちゅうい
む
ぜんたい
く
た
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 42: 組み立て方 ④ 全体の組み立て
く
た
かた
アームのサーボモーターにパーツを挿し込みます。
さ
こ
ぜんたい
く
た

## Slide 43: 組み立て方 ④ 全体の組み立て
く
た
かた
電池ボックスを組み合わせます。
く
あ
ぜんたい
く
た
でんち

## Slide 44: 組み立て方 ⑤ コントローラーを作る
く
た
かた
基本四角：青のブロックを組み合わせます。
く
あ
つく
きほんしかく
あお

## Slide 45: 組み立て方 ⑤ コントローラーを作る
く
た
かた
基本四角：黄のブロックを挿し込みます。
さ
こ
つく
きほんしかく
き

## Slide 46: 組み立て方 ⑤ コントローラーを作る
く
た
かた
つく
タッチセンサーとコード（3芯15cm）を接続します。
接続コードは一度取り付けると、抜くときに少し力が必要だよ。
コードをひっぱると壊れる可能性があるので、
引き抜きにくいときはブロックリムーバーを使ってね！
つ
こわ
かのうせい
つか
いちど と
せつぞく
ちから
すこ
ひつよう
ぬ
ぬ
ひ
せつぞく
しん

## Slide 47: 組み立て方 ⑤ コントローラーを作る
く
た
かた
ハーフC：薄水のブロックにタッチセンサーを挿し込みます。
さ
こ
つく
うすみず

## Slide 48: 組み立て方 ⑤ コントローラーを作る
く
た
かた
ハーフC：薄水のブロックを基本四角：黄のブロックに挿し込みます。
さ
こ
つく
うすみず
きほんしかく
き

## Slide 49: 組み立て方 ⑤ コントローラーを作る
く
た
かた
つく
加速度センサーとコード（4芯30cm）を接続します。
せつぞく
かそくど
しん

## Slide 50: 組み立て方 ⑤ コントローラーを作る
く
た
かた
先に作ったブロックに加速度センサーを挿し込みます。
さ
こ
つく
かそくど
さき
つく

## Slide 51: 組み立て方 ⑥ コードの接続
く
た
かた
せつぞく
各パーツのコードを、拡張ユニットに接続します。
せつぞく
かくちょう
かく
アーム付け根の
サーボモーター
アーム先端の
サーボモーター
ハンドの
サーボモーター
コントローラー
左側DCモーター
右側DCモーター
電池ボックス
せんたん
でんち
ひだりがわ
みぎがわ
つ
ね

## Slide 52: 組み立て方 ⑥ コードの接続
く
た
かた
左側DCモーター …M1
右側DCモーター …M2
アーム付け根
サーボモーター …P14
電池ボックス …BATT
でんち
ひだりがわ
みぎがわ
つ
ね
電池ボックスとサーボモーターのコードは
アーム付け根のサーボモーターと
拡張ユニットの間を通そう！！
つ
でんち
ね
かくちょう
あいだ
とお
せつぞく

## Slide 53: 組み立て方 ⑥ コードの接続
く
た
かた
アーム先端
サーボモーター …P15
ハンド
サーボモーター …P16
せんたん
ハンドのサーボモーターのコードは短いので、
内側に通してから接続しよう！
とお
せつぞく
うちがわ
みじか
せつぞく

## Slide 54: 組み立て方 ⑥ コードの接続
く
た
かた
タッチセンサー左 …P0
タッチセンサー右 …P1
加速度センサー …I2C
ひだり
せつぞく
みぎ
かそくど
タッチセンサー
左
ひだり
タッチセンサー
右
みぎ

## Slide 55: 組み立て方 完成
く
た
かた
かんせい
コードがひっかからないように、位置を調整しよう！
いち
ちょうせい

## Slide 56: プログラミングの準備
じゅんび

## Slide 57: パソコンとつなげよう
USBケーブルでパソコンとつなげます。
ユーエスビー

## Slide 58: Studuino:bitを起動しよう
きどう
studuino-bit
パソコンのデスクトップにある
「studuino-bit」のアイコンをダブルクリックしよう！
スタデュイーノ：ビット
ロボットモードを選択します。
せんたく
Studuino:bitが起動します。
きどう
スタデュイーノ：ビット
スタデュイーノ：ビット

## Slide 59: Studuino:bitとメインユニットを接続しよう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
センサーボードが
表示されます。
ひょうじ
センサーボードには
装置の値が表示されるよ。
そうち
あたい
ひょうじ

## Slide 60: 入出力設定をしよう
にゅうしゅつりょくせってい
Studuino:bitの「編集」から「入出力設定」を選びます。
へんしゅう
にゅうしゅつりょくせってい
スタデュイーノ：ビット
えら
入力（INPUT）：
ロボットが指令を受けとるセンサーを指定します。
出力（OUTPUT）：
指令を基にロボットを動かすパーツを指定します。
プログラムを作る前に、拡張ユニットの、
どこに、何が接続されたかを設定するよ！
つく
にゅうりょく
インプット
まえ
かくちょう
なに
せつぞく
せってい
しれい
う
してい
しゅつりょく
アウトプット
してい
うご
もと
しれい

## Slide 61: 入出力設定をしよう
入力、出力それぞれパーツを選択して、OKボタンを押します。
にゅうしゅつりょくせってい
せんたく
にゅうりょく
お
入力：I2C…加速度センサー、 P0,P1…タッチセンサー
出力：P14,P15,P16…サーボモーター、M1,M2…DCモーター
しゅつりょく
しゅつりょく
にゅうりょく
かそくど

## Slide 62: ロボットを動かそう！
うご
命令をアーテックロボに覚えさせよう！
めいれい
おぼ

## Slide 63: クレーン車を作るには？
つく
しゃ
【アームを上げる/下げる】
サーボモーターでアームを動かすよ！
うご
あ
さ
どんな命令が必要か、考えてみよう！
ひつよう
めいれい
かんが

## Slide 64: クレーン車を作るには？
つく
しゃ
【ブロックをつかむ/はなす】
サーボモーターでハンドを動かすよ！
うご

## Slide 65: クレーン車を作るには？
つく
しゃ
【クレーン車を前進/後退/旋回させる】
DCモーターでタイヤを動かすよ！
うご
しゃ
ぜんしん
こうたい
せんかい

## Slide 66: クレーン車を作るには？
つく
しゃ
【コントローラーからの指令】
しれい
まずはサーボモーターの調整からはじめよう！
ちょうせい
タッチセンサー：左
アームを動かす
（上げる/下げる）
うご
タッチセンサー：右
ハンドを動かす
（つかむ/はなす）
加速度センサー
クレーン車を移動させる（前進/後退/旋回）
うご
ひだり
みぎ
あ
さ
かそくど
しゃ
いどう
ぜんしん
こうたい
せんかい

## Slide 67: サーボモーターの動きを確認しよう（アームの上げ下げ）
うご
かくにん
「動き」から を選び、
矢印を動かして、動きを確認します。
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん
アームを上げる
あ
作ったブロックを複製して
次のブロックを作っていこう！
つく
ふくせい
つぎ
つく
あ
さ
ハンドが床と水平な状態で、
持ち上がる位置になるように調整します。
じょうたい
ちょうせい
すいへい
ゆか
も
あ
いち
P14:付け根
つ
ね
P15:先端
せんたん
P16:ハンド

## Slide 68: サーボモーターの動きを確認しよう（アームの上げ下げ）
うご
かくにん
アームを下げる
さ
あ
さ
キミのロボットで測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか
ハンドが床と水平な状態で、
床に付く位置になるように調整します。
じょうたい
ちょうせい
すいへい
ゆか
ゆか
つ
いち

## Slide 69: サーボモーターの動きを確認しよう（ハンドの開閉）
うご
かくにん
ハンドを開く
ひら
かいへい
P14:付け根
つ
ね
P15:先端
せんたん
P16:ハンド
基本四角のブロックが
つかめない角度になるように調整します。
かくど
ちょうせい
きほんしかく

## Slide 70: サーボモーターの動きを確認しよう（ハンドの開閉）
うご
かくにん
ハンドを閉じる
と
かいへい
基本四角のブロックが
つかめる角度になるように調整します。
かくど
ちょうせい
きほんしかく

## Slide 71: サーボモーターの動きを確認しよう
プログラムをパソコンに保存しよう！
ほぞん
ファイル → 「コンピュータに保存する」を選択する
ほぞん
せんたく
うご
かくにん

## Slide 72: サーボモーターの動きを確認しよう
ファイル名を「（自分の名前）1501サーボモーターのちょうせい」にして
「保存」ボタンを押す。
ほぞん
じぶん
なまえ
めい
お
いのうえななこ1501サーボモーターのちょうせい
うご
かくにん

## Slide 73: サーボモーターの動きを確認しよう
プログラムを動かそう！
うご
命令通りに動いたかな？
うご
めいれいどお
ブロックをクリックして、プログラムが動くか確かめよう！
うご
たし
うご
かくにん

## Slide 74: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
を押したあと、タッチセンサーを押してアームとハンドを、
操作できるようにしよう！（左：上下の動き 右：開閉の動き）
お
そうさ
お
じょうげ
かいへい
うご
うご
ひだり
みぎ
先程作った1501のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1502アームとハンドのそうさ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
押したとき
お
押していないとき
お

## Slide 75: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
【アームの操作】
そうさ
タッチセンサーを押しているとき …アームが下がる
タッチセンサーを押していないとき…アームが上がる
お
お
さ
あ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い

## Slide 76: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
条件に合わせ、それぞれ先に作ったブロックを複製して設定する。
じょうけん
せってい
あ
一致するとき（上げる） ：
を入れる。
あ
い
いっち
ふくせい
さき
つく
一致しないとき（下げる）：
を入れる。
さ
い
いっち

## Slide 77: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
「イベント」から を選ぶ。
えら
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
先に作ったブロックを入れる。
さき
い
つく
保存
ほぞん

## Slide 78: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
【ハンドの操作】
そうさ
タッチセンサーを押しているとき …ハンドを閉じる（つかむ）
タッチセンサーを押していないとき…ハンドを開く（はなす）
お
お
と
ひら
先に作った開閉のブロックは、アームが下がったときの動きでした。
かいへい
さき
つく
さ
うご
アームの位置に関係なくハンドを操作するために「変数」を使って制御するよ！
つか
いち
かんけい
そうさ
へんすう
せいぎょ

## Slide 79: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
ハンドの角度を保存する「変数」を準備しよう
じゅんび
ほぞん
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
新しい変数名に、
変数の名前「grab」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
へんすう
かくど
※「grab」は「つかむ」という意味です。
いみ

## Slide 80: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで「P1」に変更、
にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
へんこう

## Slide 81: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
一致しないとき（閉じる/つかむ）：
「変数」から を選び、値を「125」に変更する。
そうさ
条件に合わせ、それぞれ変数に値を設定する。
じょうけん
せってい
あ
一致するとき （開く/はなす） ：
「変数」から を選び、値を「85」に変更する。
へんすう
いっち
へんすう
と
いっち
あたい
ひら
えら
あたい
へんこう
へんすう
えら
あたい
へんこう
キミのロボットで測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか

## Slide 82: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく

## Slide 83: コントローラーでアームとハンドを操作しよう
そうさ
「変数」から を選び
「125」に変更する。
へんすう
えら
へんこう
「変数」から を選び
「動き」ブロックのP16に入れる。
へんすう
えら
うご
い
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 84: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
コントローラーを傾けて、クレーン車を前進/後退させよう！
かたむ
ぜんしん
こうたい
しゃ
先程作った1502のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1503ぜんしん・こうたい」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
しゃ
前進
ぜんしん
後退
こうたい

## Slide 85: DCモーターの回転を調整しよう
かいてん
ちょうせい
簡単なプログラムを作ってDCモーターの回転を調整しよう！
つく
かいてん
ちょうせい
かんたん
「動き」から を選び、M1,M2ともに「30」に変更する。
うご
えら
へんこう
「動き」から を選び、M1,M2ともに「逆転」に変更する。
うご
えら
へんこう
ぎゃくてん
モーターの回転
…逆転
モーターの回転
…正転
かいてん
かいてん
せいてん
ぎゃくてん
ブロックをクリックして実行してみよう！
じっこう

## Slide 86: DCモーターの回転を調整しよう
かいてん
ちょうせい
左側に曲がるとき
ま
ひだりがわ
M1（左側のモーター）の
数値を小さくします（速度を遅くする）。
すうち
ちい
右側に曲がるとき
ま
みぎがわ
M2（右側のモーター）の
数値を小さくします（速度を遅くする）。
止めるときは の
ブロックをクリックしよう！
キミのロボットで測定した結果を使って、プログラミングを進めよう！
と
そくてい
つか
すす
けっか
ひだりがわ
そくど
おそ
すうち
ちい
そくど
おそ
みぎがわ

## Slide 87: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
奥側に傾ける … 前進する
いどう
しゃ
ぜんしん
おくがわ
かたむ
手前側に傾ける… 後退する
こうたい
てまえがわ
かたむ

## Slide 88: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
コントローラーの角度を変え、センサーボードの値を確認します。
かくにん
あたい
かくど
か
①奥側に傾けたとき
おくがわ
かたむ

## Slide 89: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
②手前側に傾けたとき
てまえがわ
かたむ

## Slide 90: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
①奥側
おくがわ
②手前側
てまえがわ
加速度センサーXの値が大きく変わるね！
この値を使えば、どちらに傾いているか判断できそうだね！
か
かそくど
おお
あたい
あたい
つか
かたむ
はんだん

## Slide 91: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
しゃ
【クレーン車の移動（前進/後退）】
いどう
加速度センサーXの値が0.4より大きいとき …前進する
加速度センサーXの値が-0.4～0.4のとき …停止する
加速度センサーXの値が-0.4より小さいとき …後退する
かそくど
ぜんしん
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
ぜんしん
こうたい
しゃ
あたい
おお
かそくど
ていし
あたい
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
かそくど
こうたい
あたい
ちい

## Slide 92: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
しゃ
条件に合わせ、ブロックを設定する。
じょうけん
せってい
あ
一致するとき（前進する）：
を選び、M1,M2ともに「逆転」に変更する。
ぜんしん
えら
いっち
ぎゃくてん
へんこう
一致しないとき（停止または後退する）：
動きを制御するブロックを作成して入れる（次のページで作成します）。
ていし
うご
いっち
こうたい
せいぎょ
さくせい
い
つぎ
さくせい

## Slide 93: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
しゃ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
条件に合わせ、ブロックを設定する。
じょうけん
せってい
あ
一致するとき（後退する） ： を選ぶ。
こうたい
えら
いっち
一致しないとき（停止する）： を選ぶ。
ていし
いっち
えら

## Slide 94: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
しゃ
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく

## Slide 95: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
しゃ
先に作ったプログラムから の中の
ブロックをはずす。
（はずしたブロックは後から使うので削除しないこと！）
なか
さき
つく
あと
つか
さくじょ

## Slide 96: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
しゃ
「動き」から
を選び、速さをそれぞれ「30」に変更する。
うご
えら
はや
へんこう

## Slide 97: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その1 –
いどう
しゃ
先に作ったブロックを入れる。
さき
い
つく
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 98: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
いどう
コントローラーを傾けて、クレーン車を旋回させよう！
かたむ
せんかい
しゃ
先程作った1503のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1504せんかい」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
しゃ

## Slide 99: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
左側に傾ける … 左旋回する
いどう
しゃ
ひだりせんかい
ひだりがわ
かたむ
右側に傾ける … 右旋回する
みぎせんかい
みぎがわ
かたむ

## Slide 100: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
コントローラーの角度を変え、センサーボードの値を確認します。
かくにん
あたい
かくど
か
①左側に傾けたとき
ひだりがわ
かたむ

## Slide 101: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
②右側に傾けたとき
みぎがわ
かたむ

## Slide 102: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
①左側
ひだりがわ
②右側
みぎがわ
加速度センサーYの値が大きく変わるね！
この値を使えば、どちらに傾いているか判断できそうだね！
か
かそくど
おお
あたい
あたい
つか
かたむ
はんだん

## Slide 103: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
いどう
しゃ
【クレーン車の移動（旋回）】
いどう
加速度センサーYの値が0.4より大きいとき …左旋回する
加速度センサーYの値が-0.4～0.4のとき …停止する
加速度センサーYの値が-0.4より小さいとき …右旋回する
かそくど
ひだりせんかい
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
せんかい
しゃ
あたい
おお
かそくど
ていし
あたい
かそくど
みぎせんかい
あたい
ちい
「演算」から を選び、「調べる」から を選んで「加速度センサーY」に変更、 にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
かそくど
へんこう

## Slide 104: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
いどう
しゃ
条件に合わせ、ブロックを設定する。
じょうけん
せってい
あ
一致するとき（左旋回する）：
を選び、M1を「逆転」に変更する。
ひだりせんかい
えら
いっち
ぎゃくてん
へんこう
一致しないとき（停止または右旋回する）：
動きを制御するブロックを作成して入れる（次のページで作成します）。
ていし
うご
いっち
みぎせんかい
せいぎょ
さくせい
い
つぎ
さくせい

## Slide 105: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
いどう
しゃ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
条件に合わせ、ブロックを設定する。
じょうけん
せってい
あ
一致しないとき（停止する）： を選ぶ。
ていし
いっち
えら
「演算」から を選び、「調べる」から を選んで「加速度センサーY」に変更、 にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
かそくど
へんこう
一致するとき（右旋回する）： を選び、
M2を「逆転」に変更する。
みぎせんかい
えら
いっち
ぎゃくてん
へんこう

## Slide 106: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
いどう
しゃ
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく

## Slide 107: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
いどう
しゃ
先に作ったプログラムから
の
ブロックをはずす。
さき
つく

## Slide 108: コントローラーでクレーン車を移動させよう – その2 –
いどう
しゃ
先に作ったブロックを入れる。
さき
い
つく
保存
ほぞん
を押して 実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 109: クレーン車を動かそう！
作ったプログラムを整理して見やすくしよう！
転送してクレーン車を動かそう！
つく
せいり
み
先程作った1504のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1505クレーンしゃ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
うご
しゃ
プログラムが長くなって少し見づらいね。
それぞれの命令を関数でまとめ、
スッキリとしたプログラムにしてみよう！
み
なが
かんすう
めいれい
すこ

## Slide 110: クレーン車を動かそう！
うご
しゃ
アームを上下させる命令を関数にしよう
じょうげ
かんすう
めいれい
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「アームの動き」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
うご

## Slide 111: クレーン車を動かそう！
うご
しゃ
はずしておいたブロックのうち、
アームの動きを制御するブロックを移動してつなげる。
せいぎょ
いどう
うご

## Slide 112: クレーン車を動かそう！
うご
しゃ
はずしておいたブロックのうち、
ハンドの動きを制御するブロックを移動してつなげる。
せいぎょ
いどう
うご
「関数」から「ブロックを作る」を選び、「ハンドの動き」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
うご
ハンドを開閉させる命令を関数にしよう
かいへい
かんすう
めいれい

## Slide 113: クレーン車を動かそう！
うご
しゃ
車を移動させる命令を関数にしよう
いどう
かんすう
めいれい
くるま
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「車の移動」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
くるま
いどう
の中にあるブロックを
移動してつなげる。
なか
いどう

## Slide 114: クレーン車を動かそう！
うご
しゃ
「関数」から を選び、
に入れる。
えら
かんすう
い
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 115: クレーン車を動かそう！
Studuino:bitの「編集」から「転送」を選びます。
へんしゅう
てんそう
スタデュイーノ：ビット
えら
プログラムをメインユニットに転送しよう！
てんそう
うご
しゃ

## Slide 116: クレーン車を動かそう！
転送先0の名前を変更します。
「クレーン車」
（ひらがなでもOKです。）
しゃ
へんこう
てんそうさき
なまえ
「スクリプト名を変更しますか？」
→「OK」を押します。
へんこう
めい
お
うご
しゃ

## Slide 117: クレーン車を動かそう！
転送が終わったら、USBケーブルをはずします。
拡張ユニットの横にある「ON/OFF」のボタンを
1秒以上押して電源を切ります。
てんそう
お
かくちょう
よこ
びょう いじょう お
でんげん
き
「転送」を押すと、メインユニットにプログラム（スクリプト）が転送されます。
てんそう
お
てんそう
うご
しゃ
電源を入れなおし、クレーン車を操作してみよう！
しゃ
そうさ
でんげん
い
※転送での操作はUSB接続での操作と比べ、コントローラーの反応が少し鈍くなることがあります。
てんそう
そうさ
せつぞく
そうさ
くら
はんのう
すこ
にぶ

## Slide 118: クレーン車を動かそう！
コントローラーの部分 | 操作方法 | 動き
タッチセンサー：左 | ボタンを押す | アームが下がる
 | ボタンを押さない | アームが上がる
タッチセンサー：右 | ボタンを押す | ブロックをつかむ
 | ボタンを押さない | ブロックをはなす
加速度センサー | 奥側に傾ける | クレーン車が前進する
 | 手前側に傾ける | クレーン車が後退する
 | 左側に傾ける | クレーン車が左旋回する
 | 右側に傾ける | クレーン車が右旋回する
タッチセンサー：左
ひだり
タッチセンサー：右
みぎ
加速度センサー
かそくど
うご
しゃ
ひだり
みぎ
かそくど
お
お
お
お
おくがわ
てまえがわ
ひだりがわ
みぎがわ
かたむ
かたむ
かたむ
かたむ
しゃ
しゃ
しゃ
しゃ
ぜんしん
こうたい
ひだりせんかい
みぎせんかい
さ
あ
ぶぶん
そうさほうほう
うご

## Slide 119: おつかれさまでした！ がんばったね！