## Slide 1: 第16回 ミサイル発射台を作ろう
だい
かい
はっしゃだい
つく

## Slide 2: 目次
本日のミッション！
ロボットを組み立てよう！
プログラミングの準備
ロボットを動かそう！
もくじ
ほんじつ
く
じゅんび
た
うご

## Slide 3: 本日のミッション！
ほんじつ
課題をクリアしよう！
かだい

## Slide 4: ミッション：ミサイル発射台を作ろう
操縦かんで向きを決め、タイミングよく弾を発射しよう！
サーボモータを制御して動かすよ！
たま
つく
うご
せいぎょ
はっしゃ
き
はっしゃだい
む
そうじゅう

## Slide 5: ロボットを組み立てよう！
く
パーツを組み合わせてロボットを作ろう！
く
つく
た
あ

## Slide 6: 準備するパーツ
※電池を入れてください。
じゅんび
電池ボックス
パーツの名前
必要な数
メインユニット
拡張ユニット
1
1
1
かくちょう
なまえ
ひつよう
かず
でんち
でんち
い

## Slide 7: 準備するパーツ
ブロック
基本四角：白
12
きほんしかく
しろ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ステー
5
ブロック
基本四角：赤
1
あか
きほんしかく

## Slide 8: 準備するパーツ
5
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
5
8
ブロック
基本四角：青
きほんしかく
あお
ブロック
基本四角：緑
きほんしかく
みどり
ブロック
基本四角：黄
き
きほんしかく

## Slide 9: 準備するパーツ
ブロック
ハーフB：白
5
しろ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
1
ブロック
ハーフC：薄水
7
うすみず
ブロック
ハーフA：緑
みどり

## Slide 10: 準備するパーツ
ブロック
ハーフD：水
3
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ブロック
三角：緑
2
さんかく
4
みず
回転軸
かいてんじく
みどり

## Slide 11: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
タッチセンサー
1
加速度センサー
1
1
かそくど
センサー接続コード
せつぞく
（3芯30cm）
しん

## Slide 12: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
1
センサー接続コード
（4芯30cm）
せつぞく
しん

## Slide 13: 準備するパーツ
じゅんび
※表示以外の色のブロックを使用しても構いません。
※この他に準備するもの 長い輪ゴム （飛ばすもの） …数本
普通の輪ゴム（操縦かんの固定用） … 2～4本
ひょうじいがい
いろ
しよう
かま
ほか
ほん
じゅんび
なが
ふつう
すうほん
と
わ
こていよう
そうじゅう
わ

## Slide 14: 組み立て方 ① 発射台の組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：白のブロックを組み合わせます。
く
あ
しろ
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ
はっしゃだい
きほんしかく

## Slide 15: 組み立て方 ① 発射台の組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：白のブロックを先のパーツの両端に挿し込みます。
さ
こ
はっしゃだい
しろ
きほんしかく
さき
りょうはじ

## Slide 16: 組み立て方 ① 発射台の組み立て
く
た
かた
く
た
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ
はっしゃだい
ステーとハーフD：水のブロックを組み合わせます。
く
あ
みず

## Slide 17: 組み立て方 ① 発射台の組み立て
く
た
かた
く
た
はっしゃだい
先に作ったパーツと組み合わせます。
く
あ
さき
つく

## Slide 18: 組み立て方 ① 発射台の組み立て
く
た
かた
く
た
はっしゃだい
三角：緑のブロックを先に作ったパーツに挿し込みます。
さ
こ
さき
つく
さんかく
みどり

## Slide 19: 組み立て方 ① 発射台の組み立て
く
た
かた
く
た
はっしゃだい
基本四角：赤、ハーフA：緑のブロックを先に作ったパーツに挿し込みます。
さ
こ
さき
つく
きほんしかく
みどり
あか
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した

## Slide 20: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：黄のブロックを組み合わせます。
く
あ
きほんしかく
き
そうち
そうさ
はっしゃだい
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 21: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
サーボモーターと先に作ったパーツを組み合わせます。
く
あ
そうち
そうさ
はっしゃだい
さき
つく
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 22: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
反対側も同じようにして組み合わせます。
く
あ
そうち
そうさ
はっしゃだい
はんたいがわ
おな

## Slide 23: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
パーツの動力側にサーボモーターを挿し込みます。
さ
こ
そうち
そうさ
はっしゃだい
どうりょくがわ
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 24: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
サーボモーターを発射台と組み合わせます。
く
あ
そうち
そうさ
はっしゃだい
はっしゃだい

## Slide 25: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
パーツを裏返します。
そうち
そうさ
はっしゃだい
うらがえ

## Slide 26: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
ハーフB：白のブロックを基本四角：白のブロックに挿し込みます。
さ
こ
そうち
そうさ
はっしゃだい
きほんしかく
しろ
しろ

## Slide 27: 組み立て方 ② 発射台を操作する装置の組み立て
く
た
かた
く
た
ハーフB：白のブロックにサーボモーターを挿し込みます。
さ
こ
そうち
そうさ
はっしゃだい
しろ
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 28: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
ステーにハーフB：白のブロックと回転軸を順に挿し込みます。
さ
こ
じゅん
しろ
かいてんじく
そうじゅう
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む

## Slide 29: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
ハーフC：薄水のブロックを組み合わせ、回転軸に挿し込みます。
さ
こ
うすみず
かいてんじく
そうじゅう
く
あ

## Slide 30: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：白とハーフB：白のブロックを組み合わせます。
しろ
きほんしかく
そうじゅう
く
あ
しろ
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 31: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：白のつなぎ目に回転軸を挿し込みます。
しろ
きほんしかく
そうじゅう
め
さ
こ
かいてんじく

## Slide 32: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
ハーフB：白を下にして向きを変え、先に作ったパーツと組み合わせます。
しろ
そうじゅう
む
く
あ
さき
つく
か
した

## Slide 33: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：白と黄のブロックを組み合わせます。
そうじゅう
しろ
き
く
あ
きほんしかく
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 34: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
先に作ったパーツと組み合わせます。
そうじゅう
さき
く
あ
つく

## Slide 35: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
反対側も同じように組み合わせます。
そうじゅう
はんたいがわ
く
あ
おな
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む

## Slide 36: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
タッチセンサーをステーに挿し込みます。
そうじゅう
さ
こ
コードは後から接続します。
せつぞく
あと

## Slide 37: 組み立て方 ③ 操縦かんの組み立て
く
た
かた
く
た
反対側に加速度センサーを挿し込みます。
そうじゅう
さ
こ
コードは後から接続します。
せつぞく
あと
はんたいがわ
かそくど

## Slide 38: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：緑のブロックを組み合わせます。
だいざ
く
あ
きほんしかく
みどり
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：下
とっき
した
突起：上
とっき
うえ

## Slide 39: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
く
た
ステーとハーフD：水のブロックを組み合わせます。
だいざ
く
あ
みず

## Slide 40: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
く
た
基本四角：青のブロックを組み合わせます。
だいざ
く
あ
きほんしかく
あお
突起の向きに注意しよう！
とっき
ちゅうい
む
突起：手前側
とっき
てまえがわ
突起：横向き
とっき
よこむ

## Slide 41: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
く
た
作ったパーツを組み合わせます。
だいざ
く
あ
つく

## Slide 42: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
く
た
ハーフB：白のブロックで基本四角：青のすきまを固定します。
だいざ
しろ
きほんしかく
あお
こてい

## Slide 43: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
メインユニットの保護キャップを外します。
ほご
はず
く
た
だいざ

## Slide 44: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
拡張ユニットに挿し込みます。
かくちょう
さ
こ
挿し込むときは少し強い力が必要だよ。
端子を傷つけないように注意しよう！
ちから
さ
すこ
こ
つよ
ひつよう
たんし
きず
ちゅうい
く
た
だいざ

## Slide 45: 組み立て方 ④ 台座の組み立て
く
た
かた
拡張ユニットとフレームを組み合わせます。
く
あ
かくちょう
く
た
だいざ
基本四角：青のブロックには重ならないよ！
ハーフD：水のブロックには半分重なります。
あお
かさ
みず
はんぶんかさ
きほんしかく

## Slide 46: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
拡張ユニットにコードを挿し込みます。
さ
こ
ぜんたい
く
た
かくちょう
センサー接続コード
（3芯30cm タッチセンサー用）…P2
センサー接続コード
（4芯30cm 加速度センサー用）…I2C
せつぞく
しん
よう
せつぞく
しん
よう
かそくど

## Slide 47: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
発射台を台座に挿し込みます。
さ
こ
ぜんたい
く
た
はっしゃだい
だいざ

## Slide 48: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
操縦かんを台座に挿し込みます。
さ
こ
ぜんたい
く
た
そうじゅう
だいざ
加速度センサー
かそくど
タッチセンサー

## Slide 49: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
ハーフC：薄水のブロックを組み合わせ、操縦かんに挿し込みます。
さ
こ
ぜんたい
く
た
そうじゅう
うすみず
く
あ

## Slide 50: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
電池ボックスを取り付けます。
ぜんたい
く
た
でんち
と
つ

## Slide 51: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
操縦かんストッパー用の基本四角：白のブロックを基本四角：黄に挿し込みます。
ぜんたい
く
た
そうじゅう
さ
こ
きほんしかく
きほんしかく
き
しろ
よう

## Slide 52: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
操縦かんの動きを抑えるために輪ゴムで調整します。（横方向）
ぜんたい
く
た
そうじゅう
ちょうせい
わ
おさ
うご
輪ゴムを1～2本かけ、横方向にぐらぐらするのを防ぎます。
よこほうこう
ほん
わ
ふせ
よこほうこう

## Slide 53: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
操縦かんの動きを抑えるために輪ゴムで調整します。（縦方向）
ぜんたい
く
た
そうじゅう
ちょうせい
わ
おさ
うご
輪ゴムを1～2本かけ、縦方向にぐらぐらするのを防ぎます。
たてほうこう
ほん
わ
ふせ
たてほうこう
上から輪ゴムを通します。
うえ
とお
わ

## Slide 54: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
ぜんたい
く
た
タッチセンサーとコード（3芯30cm）を接続します。
接続コードは一度取り付けると、抜くときに少し力が必要だよ。
コードをひっぱると壊れる可能性があるので、
引き抜きにくいときはブロックリムーバーを使ってね！
つ
こわ
かのうせい
つか
いちど と
せつぞく
ちから
すこ
ひつよう
ぬ
ぬ
ひ
せつぞく
しん

## Slide 55: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立て
く
た
かた
ぜんたい
く
た
加速度センサーとコード（4芯30cm）を接続します。
せつぞく
かそくど
しん

## Slide 56: 組み立て方 ⑥ コードの接続
く
た
かた
せつぞく
各パーツのコードを、拡張ユニットに接続します。
せつぞく
かくちょう
かく
発射台角度（左右）の
サーボモーター
輪ゴムを飛ばす
サーボモーター
電池ボックス
わ
でんち
と
発射台角度（上下）の
サーボモーター
はっしゃだい かくど
P16:
P15:
P14:
じょうげ
はっしゃだい かくど
さゆう

## Slide 57: 組み立て方 ⑥ コードの接続
く
た
かた
せつぞく
発射台角度（左右）サーボモーター …P14
発射台角度（上下）サーボモーター …P15
輪ゴムを飛ばすサーボモーター …P16
電池ボックス …BATT
でんち
はっしゃだいかくど
わ
と
さゆう
はっしゃだいかくど
じょうげ

## Slide 58: 組み立て方 完成
く
た
かた
かんせい
コードがひっかからないように、位置を調整しよう！
いち
ちょうせい

## Slide 59: プログラミングの準備
じゅんび

## Slide 60: パソコンとつなげよう
USBケーブルでパソコンとつなげます。
ユーエスビー

## Slide 61: Studuino:bitを起動しよう
きどう
studuino-bit
パソコンのデスクトップにある
「studuino-bit」のアイコンをダブルクリックしよう！
スタデュイーノ：ビット
ロボットモードを選択します。
せんたく
Studuino:bitが起動します。
きどう
スタデュイーノ：ビット
スタデュイーノ：ビット

## Slide 62: Studuino:bitとメインユニットを接続しよう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
センサーボードが
表示されます。
ひょうじ
センサーボードには
装置の値が表示されるよ。
そうち
あたい
ひょうじ

## Slide 63: 入出力設定をしよう
にゅうしゅつりょくせってい
Studuino:bitの「編集」から「入出力設定」を選びます。
へんしゅう
にゅうしゅつりょくせってい
スタデュイーノ：ビット
えら
入力（INPUT）：
ロボットが指令を受けとるセンサーを指定します。
出力（OUTPUT）：
指令を基にロボットを動かすパーツを指定します。
プログラムを作る前に、拡張ユニットの、
どこに、何が接続されたかを設定するよ！
つく
にゅうりょく
インプット
まえ
かくちょう
なに
せつぞく
せってい
しれい
う
してい
しゅつりょく
アウトプット
してい
うご
もと
しれい

## Slide 64: 入出力設定をしよう
入力、出力それぞれパーツを選択して、OKボタンを押します。
にゅうしゅつりょくせってい
せんたく
にゅうりょく
お
入力：I2C…加速度センサー、 P2…タッチセンサー
出力：P14,P15,P16…サーボモーター
しゅつりょく
しゅつりょく
にゅうりょく
かそくど

## Slide 65: ロボットを動かそう！
うご
命令をアーテックロボに覚えさせよう！
めいれい
おぼ

## Slide 66: ミサイル発射台を作るには？
つく
はっしゃだい
【発射台を上下左右に動かす】
はっしゃだい
うご
どんな命令が必要か、考えてみよう！
ひつよう
めいれい
かんが
じょうげさゆう
加速度センサーで測定した値を使い、
P14,15に接続したサーボモーターに
命令を出して発射台を動かすよ！
うご
めいれい
はっしゃだい
かそくど
そくてい
あたい
つか
せつぞく
だ

## Slide 67: ミサイル発射台を作るには？
【輪ゴムを飛ばす】
わ
つく
はっしゃだい
と
タッチセンサーで測定した値を使い、
P16に接続したサーボモーターに
命令を出して発射台を動かすよ！
うご
めいれい
はっしゃだい
そくてい
あたい
つか
せつぞく
だ
まずはサーボモーターの調整からはじめよう！
ちょうせい

## Slide 68: サーボモーターの動きを確認しよう（左右の動き）
うご
かくにん
「動き」から を選び、矢印を動かして、動きを確認します。
※P14:発射台角度（左右）のサーボモーター
えら
うご
やじるし
うご
うご
はっしゃだいかくど
さゆう
うご
左側にふりきったとき
右側にふりきったとき
中央のとき
ひだりがわ
ちゅうおう
みぎがわ
かくにん
さゆう

## Slide 69: サーボモーターの動きを確認しよう（上下の動き）
うご
かくにん
「動き」から を選び、 P15に変更します。
矢印を動かして、動きを確認します。※P15:発射台角度（上下）のサーボモーター
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん
じょうげ
うご
へんこう
水平のとき
すいへい
上にふりきったとき
うえ
はっしゃだいかくど
じょうげ

## Slide 70: サーボモーターの動きを確認しよう（輪ゴムの発射）
うご
かくにん
「動き」から を選び、 P16に変更します。
矢印を動かして、動きを確認します。※P16:輪ゴムを飛ばすサーボモーター
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん
わ
はっしゃ
へんこう
準備状態のとき
じゅんびじょうたい
発射するとき
はっしゃ
キミのロボットで
測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか
わ
と

## Slide 71: タッチセンサーの動きを確認しよう（輪ゴムの発射）
押したとき
お
押していないとき
お
うご
かくにん
わ
はっしゃ
タッチセンサーのボタンを押し、センサーボードの値を確認します。
かくにん
あたい
お
押したときに値が変化するね！この値で発射のタイミングを判断できそうだね！
お
あたい
あたい
へんか
はっしゃ
はんだん

## Slide 72: 加速度センサーの動きを確認しよう（上下の動き）
かそくど
うご
かくにん
操縦かんの角度を変え、センサーボードの値を確認します。
かくにん
あたい
かくど
か
①奥側に傾けたとき
おくがわ
かたむ
そうじゅう
うご
じょうげ

## Slide 73: 加速度センサーの動きを確認しよう（上下の動き）
かそくど
うご
かくにん
②手前側に傾けたとき
てまえがわ
かたむ
うご
じょうげ

## Slide 74: 加速度センサーの動きを確認しよう（前後の動き）
かそくど
うご
かくにん
①奥側
おくがわ
②手前側
てまえがわ
加速度センサーYの値が大きく変わるね！
この値を使えば、どちらに傾いているか判断できそうだね！
か
かそくど
おお
あたい
あたい
つか
かたむ
はんだん
うご
ぜんご

## Slide 75: 加速度センサーの動きを確認しよう（左右の動き）
かそくど
うご
かくにん
操縦かんの角度を変え、センサーボードの値を確認します。
かくにん
あたい
かくど
か
①左側に傾けたとき
ひだりがわ
かたむ
そうじゅう
うご
さゆう

## Slide 76: 加速度センサーの動きを確認しよう（左右の動き）
かそくど
うご
かくにん
②右側に傾けたとき
みぎがわ
かたむ
うご
さゆう

## Slide 77: 加速度センサーの動きを確認しよう（左右の動き）
かそくど
うご
かくにん
①奥側
おくがわ
②手前側
てまえがわ
加速度センサーZの値が大きく変わるね！
この値を使えば、どちらに傾いているか判断できそうだね！
か
かそくど
おお
あたい
あたい
つか
かたむ
はんだん
うご
さゆう

## Slide 78: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
を押したあと、操縦かんを左右にたおして発射台を動かそう！
お
そうじゅう
さゆう
うご
はっしゃだい
はっしゃだい
さゆう
うご
左側に傾けたとき
ひだりがわ
かたむ
右側に傾けたとき
みぎがわ
かたむ

## Slide 79: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
加速度センサーが測定したZ方向の値によって
P14に接続したサーボモーターを制御します。
かそくど
そくてい
ほうこう
あたい
せつぞく
せいぎょ
サーボモーターの角度は
変数で制御するよ！
かくど
へんすう
せいぎょ
サーボモーターは0～180度の範囲で動かします。
はんい
うご
ど
※P14:発射台角度（左右）のサーボモーター
はっしゃだいかくど
さゆう

## Slide 80: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
左右方向の角度を保存する「変数」を準備しよう
じゅんび
ほぞん
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
新しい変数名に、
変数の名前「yoko」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
へんすう
かくど
さゆうほうこう

## Slide 81: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
左側に傾けたとき
ひだりがわ
かたむ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで「加速度センサーZ」に変更、
にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
かそくど
へんこう

## Slide 82: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「変数」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
へんすう
い
「変数」から を選んで「-1ずつ変える」に変更する。
えら
へんすう
か
へんこう

## Slide 83: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく

## Slide 84: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
右側に傾けたとき
みぎがわ
かたむ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで「加速度センサーZ」に変更、
にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
かそくど
へんこう

## Slide 85: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「変数」から を選ぶ。
えら
へんすう
「演算」から を選び、
「変数」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
へんすう
い

## Slide 86: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく

## Slide 87: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
左右に操作したときのブロックをつなげる。
さゆう
そうさ
「動き」から を選び、
「変数」から を選んで入れる
うご
えら
い
えら
へんすう

## Slide 88: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
「変数」から を選んで
「85」に変更する。
えら
へんすう
へんこう
キミのロボットで測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか
「イベント」から を選ぶ。
えら
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら

## Slide 89: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご
先に作ったブロックを入れる。
さき
い
つく

## Slide 90: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
プログラムをパソコンに保存しよう！
ほぞん
ファイル → 「コンピュータに保存する」を選択する
ほぞん
せんたく
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご

## Slide 91: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
ファイル名を「（自分の名前）1601さゆうにうごかす」にして
「保存」ボタンを押す。
ほぞん
じぶん
なまえ
めい
お
いのうえななこ1601さゆうにうごかす
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご

## Slide 92: 操縦かんで発射台を左右に動かそう
プログラムを動かそう！
うご
命令通りに動いたかな？
うご
めいれいどお
を押してから、操縦かんを左右に動かそう！
プログラムが動くか確かめよう！
うご
たし
うご
そうじゅう
さゆう
お
そうじゅう
はっしゃだい
さゆう
うご

## Slide 93: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
先程作った1601のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1602じょうげにうごかす」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
を押したあと、操縦かんを奥・手前にたおして発射台を動かそう！
お
そうじゅう
おく
うご
はっしゃだい
奥に傾けたとき
おく
かたむ
手前に傾けたとき
てまえ
かたむ
てまえ

## Slide 94: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
加速度センサーが測定したY方向の値によって
P15に接続したサーボモーターを制御します。
かそくど
そくてい
ほうこう
あたい
せつぞく
せいぎょ
サーボモーターの角度は
変数で制御するよ！
かくど
へんすう
せいぎょ
サーボモーターは0～90度の範囲で動かします。
はんい
うご
ど
-0.2
-0.2
-0.3
※P15:発射台角度（上下）のサーボモーター
はっしゃだいかくど
じょうげ

## Slide 95: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
上下方向の角度を保存する「変数」を準備しよう
じゅんび
ほぞん
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
新しい変数名に、
変数の名前「tate」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
へんすう
かくど
じょうげほうこう

## Slide 96: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
手前に傾けたとき
てまえ
かたむ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで「加速度センサーY」に変更、
にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
かそくど
へんこう

## Slide 97: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「変数」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
へんすう
い
「変数」から を選んで「-1ずつ変える」に変更する。
えら
へんすう
か
へんこう

## Slide 98: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく

## Slide 99: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
奥側に傾けたとき
おくがわ
かたむ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで「加速度センサーY」に変更、
にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
かそくど
へんこう

## Slide 100: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「変数」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
へんすう
い
「変数」から を選ぶ。
えら
へんすう

## Slide 101: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく

## Slide 102: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
前後に操作したときのブロックをつなげる。
せんご
そうさ
「動き」から を選び、
「変数」から を選んで入れる
うご
えら
い
えら
へんすう
「変数」から を選んで
「90」に変更する。
えら
へんすう
へんこう
キミのロボットで測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか

## Slide 103: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
先に作ったブロックを入れる。
さき
い
つく
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 104: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
プログラムが長くなったので命令を関数にしよう
なが
かんすう
めいれい
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「横の動き」「縦の動き」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
うご
よこ
うご
たて

## Slide 105: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
横、縦の動きを制御するブロックをそれぞれの関数につなげる。
せいぎょ
かんすう
よこ
たて
うご

## Slide 106: 操縦かんで発射台を上下に動かそう
そうじゅう
はっしゃだい
じょうげ
うご
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう
「関数」から を選び、
に入れる。
えら
かんすう
い

## Slide 107: 弾（ゴム）を発射しよう
はっしゃ
タッチセンサーのボタンを押したタイミングで弾（ゴム）を発射させよう！
たま
はっしゃ
お
先程作った1602のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）1603はっしゃぼたんせいぎょ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
たま

## Slide 108: 弾（ゴム）を発射しよう
はっしゃ
たま
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い

## Slide 109: 弾（ゴム）を発射しよう
はっしゃ
たま
条件に合わせ、それぞれ値を設定する。
じょうけん
せってい
あ
あたい
キミのロボットで測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか
一致するとき （発射） ：
「動き」から を選び、
「P16を180度にする」に変更する。
うご
いっち
はっしゃ
えら
へんこう
ど
一致しないとき（準備）：
「動き」から を選び、
「P16を30度にする」に変更する。
じゅんび
いっち
へんすう
えら
へんこう
ど
※P16:輪ゴムを飛ばすサーボモーター
わ
と

## Slide 110: 弾（ゴム）を発射しよう
はっしゃ
たま
先に作ったブロックに入れる。
さき
い
つく
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 111: ミサイル発射台を動かそう！
Studuino:bitの「編集」から「転送」を選びます。
へんしゅう
てんそう
スタデュイーノ：ビット
えら
プログラムをメインユニットに転送しよう！
てんそう
うご
はっしゃだい

## Slide 112: ミサイル発射台を動かそう！
転送先0の名前を変更します。
「ミサイル発射台」
（ひらがなでもOKです。）
はっしゃだい
へんこう
てんそうさき
なまえ
「スクリプト名を変更しますか？」
→「OK」を押します。
へんこう
めい
お
うご
はっしゃだい

## Slide 113: ミサイル発射台を動かそう！
転送が終わったら、USBケーブルをはずします。
拡張ユニットの横にある「ON/OFF」のボタンを
1秒以上押して電源を切ります。
てんそう
お
かくちょう
よこ
びょう いじょう お
でんげん
き
「転送」を押すと、メインユニットにプログラム（スクリプト）が転送されます。
てんそう
お
てんそう
電源を入れなおし、ミサイル発射台を操作してみよう！
はっしゃだい
そうさ
でんげん
い
※転送での操作はUSB接続での操作と比べ、反応がよい場合があります。
てんそう
そうさ
せつぞく
そうさ
くら
はんのう
ばあい
うご
はっしゃだい

## Slide 114: ミサイル発射台を動かそう！
コントローラーの部分 | 操作方法 | 動き
タッチセンサー | ボタンを押す | 輪ゴムを飛ばす
 | ボタンを押さない | 輪ゴムを飛ばさない
加速度センサー | 奥側に傾ける | 発射台を下に向ける
 | 手前側に傾ける | 発射台を上に向ける
 | 左側に傾ける | 発射台を左に向ける
 | 右側に傾ける | 発射台を右に向ける
タッチセンサー
加速度センサー
かそくど
かそくど
お
お
おくがわ
てまえがわ
ひだりがわ
みぎがわ
かたむ
かたむ
かたむ
かたむ
した
む
はっしゃだい
と
と
うご
はっしゃだい
わ
わ
うえ
む
はっしゃだい
ひだり
む
はっしゃだい
みぎ
む
はっしゃだい
ぶぶん
そうさほうほう
うご

## Slide 115: おつかれさまでした！ がんばったね！