## Slide 1: 第5回 衝突回避ロボット
だい
かい
しょうとつかいひ

## Slide 2: 目次
本日のミッション！
ロボットを組み立てよう！
プログラミングの準備
ロボットを動かそう！
ステップアップ！
【指導者向け】電圧の確認
もくじ
ほんじつ
く
じゅんび
た
うご

## Slide 3: 本日のミッション！
ほんじつ
課題をクリアしよう！
かだい

## Slide 4: ミッション：衝突回避ロボットを作ろう
障害物にぶつからないように、ロボットカーを制御しよう！
せいぎょ
しょうとつかいひ
つく
しょうがいぶつ

## Slide 5: ロボットを組み立てよう！
く
パーツを組み合わせてロボットを作ろう！
く
つく
た
あ

## Slide 6: 準備するパーツ
※電池を入れてください。
じゅんび
電池ボックス
パーツの名前
必要な数
メインユニット
拡張ユニット
1
1
1
かくちょう
なまえ
ひつよう
かず
でんち
でんち
い

## Slide 7: 準備するパーツ
じゅんび
ギヤ用タイヤゴム
パーツの名前
必要な数
DCモーター
ブロックギヤ30
2
2
2
なまえ
ひつよう
かず
よう

## Slide 8: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
ブロック
基本四角：赤
1
きほんしかく
なまえ
ひつよう
かず
あか
ステー
2
ブロック
基本四角：白
1
きほんしかく
しろ

## Slide 9: 準備するパーツ
2
ブロック
ハーフB：青
あお
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
2
ブロック
ハーフC：薄青
うすあお
丸（目玉）
1
めだま
まる

## Slide 10: 準備するパーツ
赤外線フォトリフレクタ
1
せきがいせん
センサー接続コード
2
せつぞく
（3芯15cm）
しん
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず

## Slide 11: 準備するパーツ
じゅんび

## Slide 12: 組み立て方 ① 車の本体を作る
メインユニットの保護キャップを外します。
ほご
く
た
かた
はず
ほんたい
つく
くるま

## Slide 13: 組み立て方 ① 車の本体を作る
拡張ユニットに挿し込みます。
かくちょう
さ
こ
挿し込むときは少し強い力が必要だよ。
端子を傷つけないように注意しよう！
ちから
さ
すこ
こ
つよ
ひつよう
たんし
きず
ちゅうい
く
た
かた
ほんたい
つく
くるま

## Slide 14: 組み立て方 ① 車の本体を作る
く
た
かた
ほんたい
つく
くるま
ステーにハーフC：薄青のブロック挿し込みます。
うすあお
さ
こ

## Slide 15: 組み立て方 ① 車の本体を作る
く
た
かた
ほんたい
つく
くるま
拡張ユニットの裏側の突起と組み合わせます。
うらがわ
く
あ
かくちょう
とっき

## Slide 16: 組み立て方 ① 車の本体を作る
く
た
かた
ほんたい
つく
くるま
もう一方も同じ手順で組み立てます。
てじゅん
く
た
いっぽう
おな

## Slide 17: 組み立て方 ① 車の本体を作る
く
た
かた
ほんたい
つく
くるま
拡張ユニットの裏側の突起と組み合わせます。
うらがわ
く
あ
かくちょう
とっき

## Slide 18: 組み立て方 ① 車の本体を作る
く
た
かた
ほんたい
つく
くるま
突起があるほうを上にして置き、 DCモーターの外側のパーツを外します。
うえ
お
はず
そとがわ
とっき

## Slide 19: 組み立て方 ① 車の本体を作る
く
た
かた
ほんたい
つく
くるま
ステーと組み合わせます。
く
あ

## Slide 20: 組み立て方 ② タイヤを結合する
く
た
かた
けつごう
ブロックギヤ30とギヤ用タイヤゴムを組み合わせます。
よう
く
あ

## Slide 21: 組み立て方 ② タイヤを結合する
く
た
かた
けつごう
DCモーターと結合します。
けつごう

## Slide 22: 組み立て方 ③ 先端の部品を作る
く
た
かた
せんたん
ハーフB：青、基本四角：赤、丸（目玉）のブロックを組み合わせます。
きほんしかく
ぶひん
つく
あお
あか
まる
めだま
く
あ

## Slide 23: 組み立て方 ③ 先端の部品を作る
く
た
かた
せんたん
ハーフC：薄青のブロックに挿し込みます。
ぶひん
つく
うすあお
さ
こ

## Slide 24: 組み立て方 ④ 電池ボックスを結合する
く
た
かた
けつごう
拡張ユニットと電池ボックスを結合します。
けつごう
かくちょう
でんち
でんち

## Slide 25: 組み立て方 ⑤ DCモーター、電池ボックスを接続する
く
た
かた
せつぞく
DCモーターのコードを、拡張ユニットのM1、M2に接続します。
電池ボックスのコードを、拡張ユニットのBATTに接続します。
せつぞく
かくちょう
ケーブルの上下の向きを間違えないように注意しよう！
む
まちが
じょうげ
ちゅうい
でんち
せつぞく
かくちょう
でんち
M1
M2
電池

## Slide 26: 組み立て方 ⑥ 赤外線フォトリフレクタを結合・接続する
く
た
かた
せつぞく
車の前方に、基本四角：白のブロックを挿し込みます。
しろ
せきがいせん
さ
ぜんぽう
くるま
けつごう
きほんしかく
こ

## Slide 27: 組み立て方 ⑥ 赤外線フォトリフレクタを結合・接続する
く
た
かた
赤外線フォトリフレクタとコードを接続します。
せきがいせん
せつぞく
接続コードは一度取り付けると、抜くときに少し力が必要だよ。
コードをひっぱると壊れる可能性があるので、
引き抜きにくいときはブロックリムーバーを使ってね！
つ
こわ
かのうせい
つか
いちど と
せつぞく
ちから
すこ
ひつよう
ぬ
ぬ
ひ
せつぞく
せきがいせん
けつごう

## Slide 28: 組み立て方 ⑥ 赤外線フォトリフレクタを結合・接続する
く
た
かた
せつぞく
せきがいせん
けつごう
突起部分を基本四角：白のブロックに挿し込みます。
とっきぶぶん
せつぞく
コードをP0に接続します。
しろ
さ
きほんしかく
こ

## Slide 29: 組み立て方 ⑥ 赤外線フォトリフレクタを結合・接続する
く
た
かた
せつぞく
せきがいせん
けつごう
突起部分を基本四角：白のブロックに挿し込みます。
とっきぶぶん
せつぞく
コードをP0に接続します。
しろ
さ
きほんしかく
こ

## Slide 30: 組み立て方 ⑥ 赤外線フォトリフレクタを結合・接続する
く
た
かた
せつぞく
せきがいせん
けつごう

## Slide 31: 組み立て方 完成
く
た
かた
かんせい

## Slide 32: プログラミングの準備
じゅんび

## Slide 33: パソコンとつなげよう
USBケーブルでパソコンとつなげます。
ユーエスビー
ロボットカーは電池ボックスを下にして置きます。
でんち
した
お

## Slide 34: Studuino:bitを起動しよう
きどう
studuino-bit
パソコンのデスクトップにある
「studuino-bit」のアイコンをダブルクリックしよう！
スタデュイーノ：ビット
ロボットモードを選択します。
せんたく
Studuino:bitが起動します。
きどう
スタデュイーノ：ビット
スタデュイーノ：ビット

## Slide 35: Studuino:bitとメインユニットを接続しよう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
センサーボードが
表示されます。
ひょうじ
センサーボードには
装置の値が表示されるよ。
そうち
あたい
ひょうじ

## Slide 36: 入出力設定をしよう
にゅうしゅつりょくせってい
Studuino:bitの「編集」から「入出力設定」を選びます。
へんしゅう
にゅうしゅつりょくせってい
スタデュイーノ：ビット
えら
入力（INPUT）：
ロボットが指令を受けとるセンサーを指定します。
出力（OUTPUT）：
指令を基にロボットを動かすパーツを指定します。
プログラムを作る前に、拡張ユニットの、
どこに、何が接続されたかを設定するよ！
つく
にゅうりょく
インプット
まえ
かくちょう
なに
せつぞく
せってい
しれい
う
してい
しゅつりょく
アウトプット
してい
うご
もと
しれい

## Slide 37: 入出力設定をしよう
入力、出力それぞれパーツを選択して、OKボタンを押します。
にゅうしゅつりょくせってい
せんたく
にゅうりょく
お
入力：P0…赤外線フォトリフレクタ
出力：M1、M2…DCモーター
しゅつりょく
しゅつりょく
にゅうりょく
せきがいせん

## Slide 38: ロボットを動かそう！
うご
命令をアーテックロボに覚えさせよう！
めいれい
おぼ

## Slide 39: 障害物を発見したら止まろう！
しょうがいぶつ
前方に障害物を発見したとき、ロボットカーが止まるようにしよう！
と
しょうがいぶつ
ぜんぽう
はっけん
と
はっけん

## Slide 40: 障害物を発見したら止まろう！
しょうがいぶつ
はっけん
と
本体のAボタンを押したときに、プログラムが実行されるようにします。
お
じっこう
ほんたい
「動き」から を選び、
M1、M2のどちらも「100」にする。
えら
うご
「調べる」から を選ぶ。
えら
しら
第4回と同じように、よく使う動きを関数にしておこう！
だい
かい
おな
つか
うご
かんすう

## Slide 41: 障害物を発見したら止まろう！
しょうがいぶつ
はっけん
と
前進するプログラムを定義しよう
ぜんしん
ていぎ
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「前進」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
ぜんしん
「引数を追加（数値またはテキスト）」を
クリックし、「秒」いう名前の引数を
設定する。
ひきすう
ついか
すうち
びょう
なまえ
ひきすう
せってい

## Slide 42: 障害物を発見したら止まろう！
「動き」から を選び、
M1、M2のどちらも「逆転」にする。
えら
うご
ぎゃくてん
「制御」から を選び、関数の引数 を入れる。
せいぎょ
えら
ひきすう
かんすう
い
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 43: 障害物を発見したら止まろう！
停止するプログラムを定義しよう
ていし
ていぎ
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「停止」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
ていし
「動き」から を選び、
M1、M2のどちらも「ブレーキあり」にする。
えら
うご
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 44: 障害物を発見したら止まろう！
関数を使って、プログラムを完成させよう！
かんすう
つか
しょうがいぶつ
はっけん
と
かんせい
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「調べる」から を選んで
にして入れる。
えんざん
えら
えら
しら
い
ロボットカーをうまく制御できないときは、
の値を変えてみよう！
小さくする…少し検知しただけでも止まるよ！
大きくする…しっかり検知したときに止まるよ！
あたい
か
せいぎょ
けんち
ちい
すこ
と
おお
けんち
と

## Slide 45: 障害物を発見したら止まろう！
しょうがいぶつ
はっけん
と
条件に合わせ、それぞれ関数を設定する。
じょうけん
かんすう
せってい
あ
一致するとき ： を選んで入れる。
えら
い
いっち
一致しないとき： を選び、引数を「0.2」にして入れる。
いっち
ひきすう
えら
い

## Slide 46: 障害物を発見したら止まろう！
しょうがいぶつ
はっけん
と
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
先に作ったブロックを入れる。
さき
い
つく

## Slide 47: 障害物を発見したら止まろう！
プログラムをパソコンに保存しよう！
ほぞん
ファイル → 「コンピュータに保存する」を選択する
ほぞん
せんたく
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 48: 障害物を発見したら止まろう！
ファイル名を「（自分の名前）0501みつけてとまる」にして
「保存」ボタンを押す。
ほぞん
じぶん
なまえ
めい
お
いのうえななこ0501みつけてとまる
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 49: 障害物を発見したら止まろう！
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
プログラムをメインユニットに転送しよう！
てんそう
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 50: 障害物を発見したら止まろう！
転送先0の名前を変更します。
「みつけて止まる」（ひらがなでもOKです。）
と
へんこう
てんそうさき
なまえ
「スクリプト名を変更しますか？」
→「OK」を押します。
へんこう
めい
お
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 51: 障害物を発見したら止まろう！
転送が終わったら、USBケーブルをはずします。
拡張ユニットの横にある「ON/OFF」のボタンを
1秒以上押して電源を切ります。
てんそう
お
かくちょう
よこ
びょう いじょう お
でんげん
き
「転送」を押すと、メインユニットにプログラム（スクリプト）が転送されます。
てんそう
お
てんそう
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 52: 障害物を発見したら止まろう！
プログラムを動かそう！
うご
命令通りに動いたかな？
うご
めいれいどお
メインユニットのON/OFFボタンを1秒以上押したあと、
Aボタンを押してプログラムが動くか確かめよう！
うご
たし
びょう いじょう お
お
※ロボットカーがあまり進まないとき、または止まらないときは、
赤外線フォトリフレクタの測定値の判定条件を調整してみよう。
すす
と
せきがいせん
そくていち
はんていじょうけん
ちょうせい
しょうがいぶつ
はっけん
と

## Slide 53: 障害物を回避して進もう
しょうがいぶつ
前方に障害物を発見したとき、
ロボットカーが違う方向に進むようにしよう
ちが
しょうがいぶつ
ぜんぽう
かいひ
すす
はっけん
すす
ほうこう

## Slide 54: 【準備】回転する時間の測定
じゅんび
ロボットカーが回転する時間を測定しよう！
測定した時間から、右折するために必要な時間を計算しよう！
うせつ
かいてん
じかん
そくてい
そくてい
じかん
ひつよう
じかん
けいさん
かいてん
じかん
そくてい

## Slide 55: 【準備】回転する時間の測定
次のプログラムをメインユニットに転送し、10回転する時間を測定しよう。
かいてん
そくてい
じかん
てんそう
つぎ
じゅんび
かいてん
じかん
そくてい
「イベント」から を選ぶ。
えら
「動き」から を選び、
M1、M2のどちらも「60」にする。
えら
うご
「動き」から を選び、
M1を「逆転」、M2を「正転」にする。
えら
うご
ぎゃくてん
せいてん

## Slide 56: 【準備】回転する時間の測定
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）0502かいてん60びょう」）
メインユニットに転送して実行してみよう！
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
てんそう
じっこう
じゅんび
かいてん
じかん
そくてい
「制御」から を選び、
「60秒」に変更する。
せいぎょ
えら
へんこう
びょう
「動き」から を
選び、M1、M2のどちらも
「ブレーキあり」にする。
えら
うご

## Slide 57: 【準備】回転する時間の測定
10回転するのにかかった時間
かいてん
じかん
1回転するのにかかる時間
1/4回転（90度曲がる）のにかかる時間
30秒
30秒 ÷ 10 ＝ 3秒
3秒 ÷ 4 ＝ 0.75秒
・・・
・・・
・・・
びょう
かいてん
じかん
びょう
びょう
びょう
びょう
かいてん
じかん
ど ま
キミのロボットカーで測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！！
そくてい
すす
けっか
つか
じゅんび
かいてん
じかん
そくてい

## Slide 58: 障害物を回避して進もう
先程作った0501のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）0503かいひしてすすむ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
回避するときの動きを確認しよう
かいひ
かくにん
うご
止まる
後退する
右折する
前進する
こうたい
うせつ
ぜんしん
と
しょうがいぶつ
かいひ
すす

## Slide 59: 障害物を回避して進もう
後退するプログラムを定義しよう
こうたい
ていぎ
「制御」から を選び、関数の引数 を入れる。
せいぎょ
えら
ひきすう
かんすう
い
「動き」から を選び、
M1、M2のどちらも「正転」にする。
えら
うご
せいてん
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「後退」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
こうたい
しょうがいぶつ
かいひ
すす

## Slide 60: 障害物を回避して進もう
右折するプログラムを定義しよう
うせつ
ていぎ
「制御」から を選び、関数の引数 を入れる。
せいぎょ
えら
ひきすう
かんすう
い
「動き」から を選び、
M1を「逆転」、M2を「正転」にする。
えら
うご
ぎゃくてん
せいてん
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「右折」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
うせつ
しょうがいぶつ
かいひ
すす

## Slide 61: 障害物を回避して進もう
障害物を回避するプログラムを完成させよう！
しょうがいぶつ
かんせい
かいひ
メインユニットに転送して実行してみよう！
てんそう
じっこう
保存
ほぞん
「制御」から を選び、
「0.1秒」に変更する。
せいぎょ
えら
へんこう
びょう
「関数」から を選び、
引数を「0.75」にする。
えら
かんすう
ひきすう
「関数」から を選び、
引数を「1」にする。
えら
かんすう
ひきすう
しょうがいぶつ
かいひ
すす

## Slide 62: ステップアップ！
少し複雑な動きを追加しよう！
ふくざつ
すこ
うご
ついか

## Slide 63: 右または左に回避させよう
かいひ
乱数を使って、右または左に曲がるように制御しよう。
みぎ
せいぎょ
つか
らんすう
ひだり
ま
先程作った0503のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）0504みぎかひだりにかいひ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
みぎ
ひだり
右折する
うせつ
左折する
させつ

## Slide 64: 右または左に回避させよう
左折するプログラムを定義しよう
させつ
ていぎ
「制御」から を選び、関数の引数 を入れる。
せいぎょ
えら
ひきすう
かんすう
い
「動き」から を選び、
M1を「正転」、M2を「逆転」にする。
えら
うご
せいてん
ぎゃくてん
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「左折」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
させつ
かいひ
みぎ
ひだり

## Slide 65: 右または左に回避させよう
かいひ
みぎ
ひだり
右折か左折を決めるプログラムを作ろう！
うせつ
つく
させつ
き
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
にして入れる。
えんざん
えら
い
条件に合わせ、それぞれ関数を設定する。
じょうけん
かんすう
せってい
あ
一致するとき ： を選び、引数を「0.75」にして入れる。
えら
いっち
ひきすう
い
一致しないとき： を選び、引数を「0.75」にして入れる。
いっち
ひきすう
えら
い
0か1の値をランダムに出して、
その値を使って制御するよ！
あたい
あたい
せいぎょ
だ
乱数のブロックを使って制御するよ。
どんなプログラムにしたらいいかわかるかな？
らんすう
せいぎょ
つか

## Slide 66: 右または左に回避させよう
かいひ
みぎ
ひだり
障害物を回避するプログラムを完成させよう！
しょうがいぶつ
かんせい
かいひ
メインユニットに転送して実行してみよう！
てんそう
じっこう
保存
ほぞん
先に作ったブロックを入れ替えます。
さき
い
つく
か

## Slide 67: おつかれさまでした！ がんばったね！

## Slide 68: 電圧の確認
【指導者向け】

## Slide 69: 電圧の確認
モーターが動かない場合は、電池の残量が少ない可能性があります。
その際は、電池を交換してください。
充電式の場合は毎回の実施後に充電いただくことをお勧めします。
電圧が低い
電圧OK