## Slide 1: 第7回 あっちむいてホイ！ゲームを作ろう
だい
かい
つく

## Slide 2: 目次
本日のミッション！
ロボットを組み立てよう！
プログラミングの準備
ロボットを動かそう！
ステップアップ！
チャレンジ！
もくじ
ほんじつ
く
じゅんび
た
うご

## Slide 3: 本日のミッション！
ほんじつ
課題をクリアしよう！
かだい

## Slide 4: ミッション：あっちむいてホイ！ゲームを作ろう
ロボットが右・左のどちらを向くか当てよう！
みぎ
む
キミはA・Bのボタンで向きを決めるよ！
ロボットと勝負だ！
き
む
しょうぶ
ひだり
む
つく

## Slide 5: ロボットを組み立てよう！
く
パーツを組み合わせてロボットを作ろう！
く
つく
た
あ

## Slide 6: 準備するパーツ
※電池を入れてください。
じゅんび
電池ボックス
パーツの名前
必要な数
メインユニット
拡張ユニット
1
1
1
かくちょう
なまえ
ひつよう
かず
でんち
でんち
い

## Slide 7: 準備するパーツ
ブロック
基本四角：黄
10
きほんしかく
き
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ステー
2
ブロック
基本四角：赤
2
きほんしかく
あか

## Slide 8: 準備するパーツ
ブロック
基本四角：黒
3
きほんしかく
くろ
ブロック
三角：赤
1
さんかく
あか
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ブロック
ハーフB：白
1
しろ

## Slide 9: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
サーボモーター
1
なまえ
ひつよう
かず
丸（目玉）
2
めだま
まる

## Slide 10: 準備するパーツ
じゅんび

## Slide 11: 組み立て方 ① 台座を作る
メインユニットの保護キャップを外します。
ほご
く
た
かた
はず
だいざ
つく

## Slide 12: 組み立て方 ① 台座を作る
拡張ユニットに挿し込みます。
かくちょう
さ
こ
拡張ユニットの、突起がある方を表にして挿し込もう！
さ
こ
とっき
ほう
かくちょう
く
た
かた
だいざ
つく
おもて

## Slide 13: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
からだ
つく
ステーにハーフB：白のブロックを挿し込みます。
さ
しろ
こ

## Slide 14: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
からだ
つく
サーボモーターとハーフB：白のブロックをつなげます。
しろ
自由に回転する
じゆう
かいてん
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 15: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
からだ
つく
サーボモーターとステーをつなげます。

## Slide 16: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
からだ
つく
台座に挿し込みます。
だいざ
さ
こ

## Slide 17: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
腕を作ります。基本四角：赤、黄のブロックを組み合わせます。
きほんしかく
あか
く
あ
つく
き
突起の向きに注意しよう！
む
とっき
ちゅうい
からだ
うで
つく

## Slide 18: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
基本四角：黄のブロックをステーに挿し込みます。
きほんしかく
さ
こ
つく
き
からだ

## Slide 19: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
もう一方の腕を作ります。基本四角：赤、黄のブロックを組み合わせます。
きほんしかく
あか
く
あ
つく
き
突起の向きに注意しよう！
む
とっき
ちゅうい
からだ
うで
つく
いっぽう

## Slide 20: 組み立て方 ② ロボットの体を作る
く
た
かた
基本四角：黄のブロックをステーに挿し込みます。
きほんしかく
さ
こ
つく
き
からだ

## Slide 21: 組み立て方 ③ ロボットの顔を作る
く
た
かた
つく
かお
基本四角：黄、黒のブロックを組み合わせます。
きほんしかく
き
く
あ
くろ
突起の向きに注意しよう！
む
とっき
ちゅうい

## Slide 22: 組み立て方 ③ ロボットの顔を作る
く
た
かた
つく
かお
3つのパーツを合わせます。
あ

## Slide 23: 組み立て方 ③ ロボットの顔を作る
く
た
かた
つく
かお
丸（目玉）と三角：赤のブロックを挿し込みます。
さ
こ
あか
まる
めだま
さんかく

## Slide 24: 組み立て方 ③ ロボットの顔を作る
く
た
かた
つく
かお
体と頭を組み合わせます。
く
あ
からだ
あたま

## Slide 25: 組み立て方 ③ 電池ボックスを接続する
く
た
かた
電池ボックスをステーと組み合わせます。
でんち
せつぞく
でんち
く
あ

## Slide 26: 組み立て方 ③ 電池ボックスを接続する
く
た
かた
電池ボックスと拡張ユニットを接続します。
でんち
かくちょう
せつぞく
＋と－の向きを
間違えないように気を付けよう！
プラス
む
マイナス
き
まちが
つ
せつぞく
でんち

## Slide 27: 組み立て方 ④ 各ケーブルを接続する
く
た
かた
せつぞく
各パーツのケーブルを、拡張ユニットに接続します。
せつぞく
かくちょう
かく
かく
BATT
P16
電池ボックス…BATT
サーボモーター…P16
でんち
＋と－の向きを
間違えないように気を付けよう！
プラス
む
マイナス
き
まちが
つ

## Slide 28: 組み立て方 完成
く
た
かた
かんせい

## Slide 29: プログラミングの準備
じゅんび

## Slide 30: パソコンとつなげよう
USBケーブルでパソコンとつなげます。
ユーエスビー

## Slide 31: Studuino:bitを起動しよう
きどう
studuino-bit
パソコンのデスクトップにある
「studuino-bit」のアイコンをダブルクリックしよう！
スタデュイーノ：ビット
ロボットモードを選択します。
せんたく
Studuino:bitが起動します。
きどう
スタデュイーノ：ビット
スタデュイーノ：ビット

## Slide 32: Studuino:bitとメインユニットを接続しよう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
センサーボードが
表示されます。
ひょうじ
センサーボードには
装置の値が表示されるよ。
そうち
あたい
ひょうじ

## Slide 33: 入出力設定をしよう
にゅうしゅつりょくせってい
Studuino:bitの「編集」から「入出力設定」を選びます。
へんしゅう
にゅうしゅつりょくせってい
スタデュイーノ：ビット
えら
入力（INPUT）：
ロボットが指令を受けとるセンサーを指定します。
出力（OUTPUT）：
指令を基にロボットを動かすパーツを指定します。
プログラムを作る前に、拡張ユニットの、
どこに、何が接続されたかを設定するよ！
つく
にゅうりょく
インプット
まえ
かくちょう
なに
せつぞく
せってい
しれい
う
してい
しゅつりょく
アウトプット
してい
うご
もと
しれい

## Slide 34: 入出力設定をしよう
入力、出力それぞれパーツを選択して、OKボタンを押します。
にゅうしゅつりょくせってい
せんたく
にゅうりょく
お
出力：P16…サーボモーター
しゅつりょく
しゅつりょく
今回、入力パーツはないよ。
出力にはP16にサーボモーターを接続したね！
こんかい
せつぞく
にゅうりょく
しゅつりょく

## Slide 35: ロボットを動かそう！
うご
命令をアーテックロボに覚えさせよう！
めいれい
おぼ

## Slide 36: あっちむいてホイ！を作るには？
つく
どんな順番で命令をすればいいか、考えてみよう！
じゅんばん
めいれい
かんが
１．ロボットの動く方向を設定する
２．人間が指す方向を選べるようにする
３．正解、不正解を判断する
ランダムに動くよう、乱数を使おう！
A、Bのボタンで選べるようにしよう！
結果をLEDパネルに表示しよう！
せってい
ほうこう
うご
にんげん
さ
ほうこう
えら
せいかい
ふせいかい
はんだん
A
B
うご
つか
えら
らんすう
けっか
ひょうじ

## Slide 37: ロボットが向く方向を表示しよう
乱数を使って、ロボットが向く方向を決め、LEDに表示しよう！
らんすう
ほうこう
む
む
ひょうじ
つか
ほうこう
き
ひょうじ

## Slide 38: ロボットが向く方向を表示しよう
ロボットが向く方向を保存する「変数」を準備しよう
ほうこう
じゅんび
ほぞん
へんすう
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
新しい変数名に、
変数の名前「robot」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
ほうこう
む
む
ひょうじ

## Slide 39: ロボットが向く方向を表示しよう
ロボットが向く方向（数字）を何度もLEDに表示させよう
ほうこう
ひょうじ
すうじ
なんど
ほうこう
む
む
ひょうじ
「イベント」から を選ぶ。
えら
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「変数」から を選び、
「演算」から を入れて、範囲を「1から2」に変更する。
えら
へんすう
えんざん
はんい
へんこう
「見た目」から を選び、
「変数」から を入れて にする。
えら
み
め
へんすう
い

## Slide 40: ロボットが向く方向を表示しよう
プログラムをパソコンに保存しよう！
ほぞん
ファイル → 「コンピュータに保存する」を選択する
ほぞん
せんたく
ほうこう
む
ひょうじ

## Slide 41: ロボットが向く方向を表示しよう
ファイル名を「（自分の名前）0701ロボットのほうこうをひょうじ」にして
「保存」ボタンを押す。
ほぞん
じぶん
なまえ
めい
お
いのうえななこ0701ロボットのほうこうをひょうじ
ほうこう
む
ひょうじ

## Slide 42: ロボットが向く方向を表示しよう
プログラムを動かそう！
うご
命令通りに動いたかな？
うご
めいれいどお
studuino-bit の を押し、プログラムが動くか確かめよう！
お
うご
たし
スタデュイーノ：ビット
ほうこう
む
ひょうじ

## Slide 43: 人間が指す方向を表示しよう
にんげん
音がなったら、人間が指す方向をA・Bボタンで決めよう。
LEDに青色で表示しよう。
おと
ひょうじ
にんげん
き
ひょうじ
さ
先程作った0701のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）0702にんげんがさすほうこう」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
あおいろ
ほうこう
さ
ほうこう
押したボタンの種類にあわせて、
1か2を表示する。
お
しゅるい
ひょうじ

## Slide 44: 人間が指す方向を表示しよう
音を鳴らすプログラム（関数）を作ろう！
おと
つく
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
な
かんすう
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「音を鳴らす」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
な
おと
「制御」から を選び、
「3回」に変更する。
せいぎょ
えら
かい
へんこう
「音」から を選び、「72を0.25秒間鳴らす」に変更する。
おと
えら
びょうかん な
へんこう
「制御」から を選び、「0.25秒」に変更する。
せいぎょ
えら
へんこう
びょう

## Slide 45: 人間が指す方向を表示しよう
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
「音」から を選び、
「91を0.25秒間鳴らす」に変更する。
おと
えら
びょうかん な
へんこう
「制御」から を選び、
「0.25秒」に変更する。
せいぎょ
えら
へんこう
びょう
保存
ほぞん
音にはそれぞれ
番号がついているよ！
鍵盤をクリックすると
音を確認・選択できるよ！
おと
ばんごう
けんばん
おと
せんたく
かくにん

## Slide 46: 人間が指す方向を表示しよう
人間が指す方向を保存する「変数」を準備しよう
にんげん
じゅんび
ほぞん
へんすう
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
新しい変数名に、
変数の名前「watashi」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
ほうこう
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
さ

## Slide 47: 人間が指す方向を表示しよう
人間が指す方向を決めるプログラム（関数）を作ろう！
ほうこう
つく
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
き
かんすう
にんげん
さ
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「人間が指す方向」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
さ
にんげん
ほうこう
「変数」から を選び、
「watashi」に変更する。
えら
へんすう
へんこう
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、「変数」から を入れ、
にして に入れる
えんざん
えら
へんすう
い
い

## Slide 48: 人間が指す方向を表示しよう
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
「制御」から を選び、
「調べる」から を入れる。
せいぎょ
えら
い
しら
「変数」から を選び、
「watashiを1にする」に変更する。
えら
へんすう
へんこう
同じ手順で、Bボタンが押された時のプログラムを作る。
「変数」は「watashiを2にする」と設定する。
つく
へんすう
せってい
とき
お
おな
てじゅん

## Slide 49: 人間が指す方向を表示しよう
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
先に作ったブロックに入れる。
さき
つく
い
保存
ほぞん

## Slide 50: 人間が指す方向を表示しよう
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
ロボット、人間の方向をそれぞれLEDに表示するよう、プログラムを変更しよう。
ひょうじ
へんこう
にんげん
ほうこう
「関数」から を選ぶ。
えら
かんすう
「見た目」から を選び、
「変数」から を入れて にする。
えら
み
め
へんすう
い
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 51: 判定結果を表示しよう
先程作った0702のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）0703けっかひょうじ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
はんていけっか
ひょうじ
ロボットが向く方向を当てた時は〇、はずれた時は×をLEDに表示しよう。
む
ほうこう
あ
とき
とき
ひょうじ

## Slide 52: 判定結果を表示しよう
はんていけっか
ひょうじ
判定するプログラムを作ろう！
はんてい
つく
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「変数」から と を入れ、
にして に入れる。
えんざん
えら
へんすう
い
い

## Slide 53: 判定結果を表示しよう
はんていけっか
ひょうじ
「見た目」から を選ぶ。
えら
み
め
一致する時： にする。
とき
いっち
一致しない時： にする。
とき
いっち
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「見た目」から を選ぶ。
えら
み
め

## Slide 54: 判定結果を表示しよう
はんていけっか
ひょうじ
判定結果を表示するようにプログラムを変更しよう。
はんていけっか
ひょうじ
へんこう
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう
先に作ったブロックに入れる。
さき
つく
い

## Slide 55: ステップアップ！
少し複雑な動きを追加しよう！
ふくざつ
すこ
うご
ついか

## Slide 56: ロボットの頭を動かそう
ロボットが向く方向の数にあわせて、頭を動かそう。
1のとき：こちらから見て右向き 2のとき：こちらから見て左向き
ほうこう
かず
あたま
先程作った0703のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）0704あたまをうごかす」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
あたま
うご
む
みぎ む
ひだり む
うご
み
み

## Slide 57: ロボットの頭を動かそう
サーボモーターの動きを確認しよう
かくにん
うご
こちらから見て右向き…180
みぎ む
み
キミのロボットで
測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか
あたま
うご
「動き」から を選び、矢印を動かして、動きを確認する。
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん
こちらから見て左向き…0
ひだり む
み
正面…90
しょうめん

## Slide 58: ロボットの頭を動かそう
あたま
うご
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「変数」から を入れ、 にして に入れる。
えんざん
えら
へんすう
い
い
頭を動かすプログラムを作ろう
あたま
うご
つく

## Slide 59: ロボットの頭を動かそう
あたま
うご
「動き」から を選ぶ。
えら
うご
一致する時 （こちらから見て右向き）
： P16を「180度」、速さを 「20」にする。
はや
ど
とき
いっち
み
みぎ む
一致しない時（こちらから見て左向き）
： P16を「0度」、速さを 「20」にする。
はや
ど
とき
いっち
み
ひだり む
角度はキミが確認した
結果を使ってね！
つか
かくど
かくにん
けっか

## Slide 60: ロボットの頭を動かそう
あたま
うご
ロボット、人間の方向を示すプログラムと入れ替えよう。
にんげん
ほうこう
「動き」から
を選び、速さを「20」に変更する。
えら
うご
はや
へんこう
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう

## Slide 61: チャレンジ！
もっとおもしろい動きにしてみよう！
うご

## Slide 62: 人間が指す方向を矢印で表示しよう
メインユニットのLEDに人間の指す方向を表示しよう。
1のとき：←向き矢印 2のとき：→向き矢印
先程作った0704のプログラムを改造して作ろう！
さきほど つく
かいぞう
つく
プログラムを保存しよう！ （ファイル名：「（自分の名前）0705やじるしをひょうじ」）
ほぞん
めい
じぶん
なまえ
ほうこう
やじるし
にんげん
さ
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
やじるし
ひょうじ
む
やじるし
む

## Slide 63: 人間が指す方向を矢印で表示しよう
人間が指す方向を表示するプログラム（関数）を作ろう！
ほうこう
つく
ひょうじ
かんすう
にんげん
さ
「関数」から「ブロックを作る」を選び、
「矢印を表示」という名前の関数を作る。
えら
かんすう
つく
かんすう
なまえ
つく
やじるし
ひょうじ
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
やじるし
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「変数」から を入れ、
にして に入れる
えんざん
えら
へんすう
い
い

## Slide 64: 人間が指す方向を矢印で表示しよう
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
やじるし
同じ手順で、 ＝1、 ＝2のプログラムを作る。
おな
てじゅん
つく
メインユニットのLEDを
さかさまに見ていることに注意して
矢印を設定しよう！
せってい
ちゅうい
み
やじるし
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら

## Slide 65: 人間が指す方向を矢印で表示しよう
メインのプログラムから関数を呼び出そう！
よ
かんすう
にんげん
ひょうじ
ほうこう
さ
やじるし
だ
保存
ほぞん
を押して実行してみよう！
お
じっこう
どのタイミングで
呼び出せばいいかわかるかな？
よ
だ

## Slide 66: おつかれさまでした！ がんばったね！