## Slide 1: 第8回 やじろべえロボットを作ろう
だい
かい
つく

## Slide 2: 目次
本日のミッション！
ロボットを組み立てよう！
やじろべえのしくみ
プログラミングの準備
ロボットを動かそう！
もくじ
ほんじつ
く
じゅんび
た
うご

## Slide 3: 本日のミッション！
ほんじつ
課題をクリアしよう！
かだい

## Slide 4: ミッション：やじろべえロボットを作ろう
左右のバランスを自動で調整するロボットを作ろう！
じどう
ちょうせい
腕の角度を調整してバランスをとるよ！
ちょうせい
さゆう
つく
つく
かくど
うで

## Slide 5: ロボットを組み立てよう！
く
パーツを組み合わせてロボットを作ろう！
く
つく
た
あ

## Slide 6: 準備するパーツ
※電池を入れてください。
じゅんび
電池ボックス
パーツの名前
必要な数
メインユニット
拡張ユニット
1
1
1
かくちょう
なまえ
ひつよう
かず
でんち
でんち
い

## Slide 7: 準備するパーツ
ブロック
基本四角：白
5
きほんしかく
しろ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ステー
9
ブロック
基本四角：赤
8
きほんしかく
あか

## Slide 8: 準備するパーツ
ブロック
ハーフA：青
1
あお
ブロック
ハーフB：青
4
あお
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
ブロック
ハーフC：薄水
5
うすみず

## Slide 9: 準備するパーツ
ブロック
ハーフD：水
2
みず
ブロック
三角：クリア
4
さんかく
じゅんび
パーツの名前
必要な数
なまえ
ひつよう
かず
加速度センサー
1
かそくど

## Slide 10: 準備するパーツ
じゅんび
パーツの名前
必要な数
サーボモーター
1
なまえ
ひつよう
かず
1
センサー接続コード
（4芯30cm）
せつぞく
しん
サーボモーター
延長コード
1
えんちょう

## Slide 11: 準備するパーツ
じゅんび

## Slide 12: 組み立て方 ① 台座を作る
メインユニットの保護キャップを外します。
ほご
く
た
かた
はず
だいざ
つく

## Slide 13: 組み立て方 ① 台座を作る
く
た
かた
だいざ
つく
拡張ユニットに挿し込みます。
かくちょう
さ
こ
挿し込むときは少し強い力が必要だよ。
端子を傷つけないように注意しよう！
ちから
さ
すこ
こ
つよ
ひつよう
たんし
きず
ちゅうい

## Slide 14: 組み立て方 ① 台座を作る
く
た
かた
だいざ
つく
メインユニットの裏側の突起にステーを挿します。
うらがわ
さ
とっき

## Slide 15: 組み立て方 ① 台座を作る
く
た
かた
だいざ
つく
基本四角：白のブロックをステーに挿します。
きほんしかく
さ
しろ

## Slide 16: 組み立て方 ① 台座を作る
く
た
かた
だいざ
つく
電池ボックスをステーと組み合わせます。
でんち
く
あ

## Slide 17: 組み立て方 ① 台座を作る
く
た
かた
だいざ
つく
ステーとハーフD：水のブロックを組み合わせます。
みず
く
あ

## Slide 18: 組み立て方 ① 台座を作る
く
た
かた
だいざ
つく
メインユニットと組み合わせます。
く
あ

## Slide 19: 組み立て方 ② やじろべえの胴体を作る
く
た
かた
どうたい
つく
基本四角：白、三角：クリアのブロックを組み合わせます。
く
しろ
あ
きほんしかく
さんかく

## Slide 20: 組み立て方 ② やじろべえの胴体を作る
く
た
かた
どうたい
つく
ハーフB：青のブロックを挿し込みます。
さ
あお
こ

## Slide 21: 組み立て方 ② やじろべえの胴体を作る
く
た
かた
どうたい
つく
三角：クリアのブロックを挿し込みます。
さ
さんかく
こ

## Slide 22: 組み立て方 ② やじろべえの胴体を作る
く
た
かた
どうたい
つく
三角：クリアのブロックとステーを組み合わせます。
く
さんかく
あ

## Slide 23: 組み立て方 ② やじろべえの胴体を作る
く
た
かた
どうたい
つく
片方のステーに、ハーフB：青のブロックを挿し込みます。
さ
かたほう
こ
あお

## Slide 24: 組み立て方 ② やじろべえの胴体を作る
く
た
かた
どうたい
つく
加速度センサーとコード（4芯30cm）を接続します。
せつぞく
かそくど
しん
接続コードは一度取り付けると、抜くときに少し力が必要だよ。
コードをひっぱると壊れる可能性があるので、
引き抜きにくいときはブロックリムーバーを使ってね！
つ
こわ
かのうせい
つか
いちど と
せつぞく
ちから
すこ
ひつよう
ぬ
ぬ
ひ

## Slide 25: 組み立て方 ② やじろべえの胴体を作る
く
た
かた
どうたい
つく
加速度センサーと胴体を組み合わせます。
く
かそくど
あ
どうたい

## Slide 26: 組み立て方 ③ バランス調整をする腕を作る
く
た
かた
ちょうせい
うで
ハーフC：薄水、ハーフD：水 のブロックを組み合わせます。
く
うすみず
あ
みず
つく

## Slide 27: 組み立て方 ③ バランス調整をする腕を作る
く
た
かた
ちょうせい
うで
つく
サーボモーターとブロックを組み合わせます。
く
あ
自由に回転する
じゆう
かいてん
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 28: 組み立て方 ③ バランス調整をする腕を作る
く
た
かた
ちょうせい
うで
つく
ステーに基本四角：赤のブロックを挿し込みます。
さ
こ
あか
きほんしかく

## Slide 29: 組み立て方 ③ バランス調整をする腕を作る
く
た
かた
ちょうせい
うで
つく
ステーのパーツの向きを変え、ハーフD：水に挿し込みます。
さ
こ
む
か
みず

## Slide 30: 組み立て方 ③ バランス調整をする腕を作る
く
た
かた
ちょうせい
うで
つく
サーボモーター延長コードを接続します。
えんちょう
せつぞく
１．ケーブルのカバーを外します。
白と黒の隙間を爪などで広げます。
黒い部分を押し出します。
カバーを外します。
隙間を広げる時や黒い部分を押し出すときは、少し力が必要だよ。
難しい時は大人に手伝ってもらってね。
コードをひっぱると壊れる可能性があるよ！気をつけよう！
ぶぶん
てづだ
おとな
き
ひろ
すきま
ちから
すこ
ひつよう
だ
こわ
かのうせい
とき
くろ
お
むず
とき
しろ
くろ
すきま
つめ
ひろ
くろ
ぶぶん
お
だ
はず
はず

## Slide 31: 組み立て方 ③ バランス調整をする腕を作る
く
た
かた
ちょうせい
うで
つく
２．灰色のコードの向きが同じになるよう接続します。
３．延長コードにカバーをつけます。
金属部分を下にします。
きんぞくぶぶん
した
黒い部分を押し込みます。
くろ
ぶぶん
お
こ
おな
む
せつぞく
はいいろ
えんちょう

## Slide 32: 組み立て方 ④おもりをのせる腕を作る
く
た
かた
うで
つく
ステーに基本四角：白のブロックを挿し込みます。
さ
こ
しろ
きほんしかく

## Slide 33: 組み立て方 ④おもりをのせる腕を作る
く
た
かた
うで
つく
ハーフA：青のブロックを基本四角：白のブロックに挿し込みます。
あお
しろ
きほんしかく
さ
こ

## Slide 34: 組み立て方 ④おもりをのせる腕を作る
く
た
かた
うで
つく
ステーを重ねます。
かさ

## Slide 35: 組み立て方 ④おもりをのせる腕を作る
く
た
かた
うで
つく
ハーフB：青のブロックでステーと基本四角：白のブロックを固定します。
あお
こてい
しろ
きほんしかく

## Slide 36: 組み立て方 ④おもりをのせる腕を作る
く
た
かた
うで
つく
ハーフC：薄水のブロックを挿し込みます。
うすみず
さ
こ

## Slide 37: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
胴体とおもりをのせる腕を組み合わせます。
うで
どうたい
く
あ

## Slide 38: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
胴体とバランスを調整する腕を組み合わせます。
うで
どうたい
く
あ
ちょうせい
動力側
（自由に回転しない）
じゆう
かいてん
どうりょくがわ

## Slide 39: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
台座にテープを貼ります。
だいざ
は
ブロックは少し滑りやすいよ！
やじろべえの動きを安定させるため、
養生テープなどを貼って滑りを調整しよう！
は
すこ
ちょうせい
ようじょう
あんてい
すべ
うご
すべ

## Slide 40: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
ぜんたい
く
た
せつぞく
やじろべえを台座にのせます。
だいざ

## Slide 41: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
各パーツのケーブルを、拡張ユニットに接続します。
せつぞく
かくちょう
かく
BATT
P16
電池ボックス…BATT
サーボモーター…P16
でんち
＋と－の向きを
間違えないように気を付けよう！
プラス
む
マイナス
き
まちが
つ
ぜんたい
く
た
せつぞく

## Slide 42: 組み立て方 ⑤ 全体の組み立てと接続
く
た
かた
I2C
加速度センサー…I2C
かそくど
ぜんたい
く
た
せつぞく

## Slide 43: 組み立て方 完成
く
た
かた
かんせい
やじろべえが正面を向くように、
コードの位置を調整しよう！
む
しょうめん
いち
ちょうせい

## Slide 44: やじろべえのしくみ

## Slide 45: おもりをのせたときの動きを確認しよう
うご
かくにん
おもりをのせる腕に、基本四角：赤のブロックを置こう。
バランス調整の腕を動かしてバランスをとってみよう。
ちょうせい
きほんしかく
あか
お
うで
うご
うで

## Slide 46: おもりをのせたときの動きを確認しよう
うご
かくにん
おもり:1
おもり:3
おもり:6
バランスをとるにはこうしたらいいね！
左側に傾いたとき→腕を伸ばす
右側に傾いたとき→腕を曲げる
ひだりがわ
うで
の
かたむ
うで
ま
みぎがわ
かたむ

## Slide 47: おもりをのせたときの動きを確認しよう
うご
かくにん
①傾きの確認 ・・・加速度センサーで測定します。
②腕の曲げ伸ばし・・・サーボモーターで操作します。
かくにん
そくてい
そうさ
かたむ
うで
かそくど
ま
の
①
②

## Slide 48: プログラミングの準備
じゅんび

## Slide 49: パソコンとつなげよう
USBケーブルでパソコンとつなげます。
ユーエスビー
起動時にサーボモーターが急に動き、
やじろべえのバランスが崩れる可能性が
あるので、一度ケーブルを抜きます。
きどうじ
いちど
かのうせい
きゅう
うご
くず
ぬ

## Slide 50: Studuino:bitを起動しよう
きどう
studuino-bit
パソコンのデスクトップにある
「studuino-bit」のアイコンをダブルクリックしよう！
スタデュイーノ：ビット
ロボットモードを選択します。
せんたく
Studuino:bitが起動します。
きどう
スタデュイーノ：ビット
スタデュイーノ：ビット

## Slide 51: Studuino:bitとメインユニットを接続しよう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
Studuino:bitの「編集」から「接続」を選びます。
へんしゅう
せつぞく
スタデュイーノ：ビット
えら
センサーボードが
表示されます。
ひょうじ
センサーボードには
装置の値が表示されるよ。
そうち
あたい
ひょうじ

## Slide 52: 入出力設定をしよう
にゅうしゅつりょくせってい
Studuino:bitの「編集」から「入出力設定」を選びます。
へんしゅう
にゅうしゅつりょくせってい
スタデュイーノ：ビット
えら
入力（INPUT）：
ロボットが指令を受けとるセンサーを指定します。
出力（OUTPUT）：
指令を基にロボットを動かすパーツを指定します。
プログラムを作る前に、拡張ユニットの、
どこに、何が接続されたかを設定するよ！
つく
にゅうりょく
インプット
まえ
かくちょう
なに
せつぞく
せってい
しれい
う
してい
しゅつりょく
アウトプット
してい
うご
もと
しれい

## Slide 53: 入出力設定をしよう
入力、出力それぞれパーツを選択して、OKボタンを押します。
にゅうしゅつりょくせってい
せんたく
にゅうりょく
お
入力：I2C…加速度センサー
出力：P16…サーボモーター
しゅつりょく
しゅつりょく
にゅうりょく
かそくど

## Slide 54: ロボットを動かそう！
うご
命令をアーテックロボに覚えさせよう！
めいれい
おぼ

## Slide 55: やじろべえを作るには？
つく
どんな順番で命令をすればいいか、考えてみよう！
じゅんばん
めいれい
かんが
１．やじろべえの傾きを調べる
２．バランス調整腕を動かして、水平にする。
加速度センサーで傾きを調べるよ！
かたむ
ちょうせいうで
すいへい
うご
かたむ
しら
かそくど
しら
右側に傾いたとき→腕を曲げる
うで
ま
みぎがわ
かたむ
左側に傾いたとき→腕を伸ばす
うで
の
ひだりがわ
かたむ
サーボモーターで腕を動かすよ！
うで
うご

## Slide 56: 加速度センサーの動きを確認しよう
やじろべえを傾けたとき、加速度センサーが示す値を調べよう！
かたむ
かそくど
うご
かくにん
しら
かそくど
あたい
しめ

## Slide 57: 加速度センサーについて
加速度センサーは揺れや傾きを調べることができるセンサーです。
ゆ
かそくど
かたむ
かそくど
しら
身の回りにあるものでは、ゲームのコントローラーや
スマートフォンなどに使われているよ！
み
つか
まわ

## Slide 58: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
やじろべえの角度を変え、センサーボードの値を確認します。
かくにん
あたい
かくど
か
①左側に傾けたとき
ひだりがわ
かたむ

## Slide 59: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
②バランスがとれているとき（水平）
すいへい

## Slide 60: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
③右側に傾けたとき
みぎがわ
かたむ

## Slide 61: 加速度センサーの動きを確認しよう
かそくど
うご
かくにん
①左側
ひだりがわ
③右側
みぎがわ
②水平
すいへい
加速度センサーYの値が大きく変わるね！
この値を使えば、どちらに傾いているか判断できそうだね！
か
かそくど
おお
あたい
あたい
つか
かたむ
はんだん
0.6～0.7
-0.4～-0.3
-0.02～0.02

## Slide 62: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
バランス調整腕の曲げ伸ばしとサーボモーターの角度を調べよう！
しら
ちょうせいうで
かくど
ま
の
P16にサーボモーターのケーブルを接続しよう！
せつぞく

## Slide 63: サーボモーターの動きを確認しよう
うご
かくにん
キミのロボットで
測定した結果を使って、
プログラミングを進めよう！
そくてい
すす
けっか
つか
「動き」から を選び、矢印を動かして、動きを確認します。
えら
うご
やじるし
うご
うご
かくにん
①最大に曲げたとき…160
さいだい
ま
②水平に伸ばしたとき…50
すいへい
の
傾きに合わせて、
50～160の間で角度を調整すれば、バランスが取れそうだね！
ちょうせい
と
かたむ
あ
あいだ
かくど

## Slide 64: やじろべえロボットを作ろう
サーボモーターの角度を保存する「変数」を準備しよう
かくど
じゅんび
ほぞん
へんすう
「変数」から「変数を作る」を選ぶ。
へんすう
えら
へんすう
つく
つく
新しい変数名に、
変数の名前「sv」を入力して、OKを押す。
あたら
へんすうめい
にゅうりょく
お
へんすう
なまえ
※「sv」は「servomotor」の略です。
りゃく
サーボモーター

## Slide 65: やじろべえロボットを作ろう
やじろべえが傾いたときのプログラムを作ろう
かたむ
つく
左に傾いていたら （センサー＜-0.02 だったら）
→腕を伸ばして重くする （サーボを50まで減らす）
おも
ひだり
つく
かたむ
うで
の
へ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「調べる」から を選んで
「Y」に変更し、 にして に入れる。
しら
い
えら
へんこう
「演算」から を選ぶ。
えんざん
えら

## Slide 66: やじろべえロボットを作ろう
つく
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選び、
「変数」から を入れる。
えんざん
えら
へんすう
い
「変数」から を選んで「-1ずつ変える」に変更する。
か
えら
へんすう
へんこう

## Slide 67: やじろべえロボットを作ろう
右に傾いていたら （センサー＞0.02 だったら）
→腕を曲げて軽くする （サーボを160まで増やす）
かる
みぎ
つく
かたむ
うで
ま
ふ
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「演算」から を選ぶ。
えんざん
えら
「調べる」から を選んで
「Y」に変更し、 にして に入れる。
しら
い
えら
へんこう

## Slide 68: やじろべえロボットを作ろう
つく
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「変数」から を選ぶ。
えら
へんすう
「演算」から を選び、
「変数」から を入れ、
にする。
えんざん
えら
へんすう
い

## Slide 69: やじろべえロボットを作ろう
つく
が押されたら、ずっとバランスをとるようプログラムを作ろう！
つく
お
「イベント」から を選ぶ。
えら
「制御」から を選ぶ。
せいぎょ
えら
「変数」から を選び、
「100」に変更する。
えら
へんすう
へんこう

## Slide 70: やじろべえロボットを作ろう
つく
先に作ったブロックに入れる。
さき
つく
い
「動き」から を選び、
「変数」から を入れる。
えら
うご
へんすう
い
「制御」から を選び、「0.2秒」に変更する。
せいぎょ
えら
へんこう
びょう

## Slide 71: やじろべえロボットを作ろう
プログラムをパソコンに保存しよう！
ほぞん
ファイル → 「コンピュータに保存する」を選択する
ほぞん
せんたく
つく

## Slide 72: やじろべえロボットを作ろう
ファイル名を「（自分の名前）0801やじろべえ」にして
「保存」ボタンを押す。
ほぞん
じぶん
なまえ
めい
お
いのうえななこ0801ロボットやじろべえ
つく

## Slide 73: やじろべえロボットを作ろう
プログラムを動かそう！
うご
命令通りに動いたかな？
うご
めいれいどお
studuino-bit の を押し、プログラムが動くか確かめよう！
お
うご
たし
スタデュイーノ：ビット
つく

## Slide 74: おつかれさまでした！ がんばったね！